## Slide 2
Bartu GÖKÇORA
Knauf Teknik Satış ve Danışmanlık Yöneticisi

## Slide 3
220 fabrika
70’ten fazla taşocağı
6,5 milyar €
70’ten fazla ülkede
5 kıtada
26.500 çalışan

## Slide 5
1997 ANKARA
2000 İZMİT
2009 AHİBOZ
2014 ESKİŞEHİR
OSMANİYE
Knauf, Türkiye’deki beşinci fabrikasını Osmaniye’de kuruyor.

## Slide 6
169kg/m2 K= 24cm 48 dB
Beton
Geleneksel duvarlar
2x12,5mm Alçıpan +
8cm MY
420kg/m2 K= 18cm 55 dB
156kg/m2 K= 24cm 47 dB
114kg/m2 K= 17,5cm R’w = 43 dB
45kg/m2 K= 15cm 52 dB
Sadece ağırlık yeterli mi ?
Referans:

## Slide 7
2x12,5mm Alçıpan +
8cm MY
45kg/m2 K= 15cm 53dB
Kuru duvarlarla yüksek ses yalıtımı?
Referans:

## Slide 8
Kompozit sistemler ile ses yalıtımı?
180 cm beton
R’w = 55 dB
420 kg/m2
2 x 10 cm hafif beton blok + mineral yün
R’w = 55 dB
120 kg/m2
2 x 12,5 mm Alçıpan + mineral yün
R’w = 55 dB
50 kg/m2
Düşük frekans
ör. musik, sinema, havalandırma, yoğun trafik
Orta frekans ör. İnsan konuşma sesi, TV, radyo
Yüksek frekans ör. Akıcı trafik
Referans:

## Slide 9
2 x 12,5 mm ağır Alçıpan + 20 cm boşluk
+ mineral yün
R’w = 63 dB
100 kg/m2
Kompozit sistemler ile ses yalıtımı?
Referans:

## Slide 10
Kompozit sistemler ile ses yalıtımı?
Plaka sayısı ve daha ağır plakalar
Plakalar arasındaki mesafenin arttırılması
Çift ve birbirinden koparılmış profiller
Mineral yün yalıtım levhası
77 dB
ses yalıtımı
Referans: