## Slide 2
ISI YALITIM UYGULAMALARI

## Slide 3
Isı köprülerine karşı önlem alınmalıdır.
Yüksek ısıl dirence sahip bölge. (Yalıtımlı Duvar)
Düşük ısıl dirence sahip bölge. (Yalıtımsız tavan/taban)
Isı Köprüsü
Temel Uygulama Kuralları

## Slide 4
Binalarda yapılan yalıtım uygulamalarının bir bütünlük içerisinde sürekliliğinin sağlanması gereklidir.
Temel Uygulama Kuralları

## Slide 5: Uygulama Alanları
Eğimli ve Teras Çatılara,
Dışa veya garaj, depo gibi kullanılmayan bölümlere bakan duvarlara,
Toprak veya içerisinde yaşanmayan mahaller daireleri ayıran döşemelere
Tesisat boruları ile havalandırma kanallarına yapılır.
Pencerelerden olan ısı kayıp ve kazançları, kaplamalı cam ve yalıtımlı doğrama kullanarak azaltılarak enerji tasarrufu sağlanır.

## Slide 6
1- Çatı Örtüsü
2- Su Yalıtımı
3- Çatı Tahtası
4- Havalandırılan
Çatı Arası Boşluğu
5- Isı Yalıtımı
6- Döşeme Paneli
7- Tavan Sıvası
1
2
3
4
5
6
7
Çatı arası kullanılmayan eğimli çatılarda ısı yalıtımı
Bu detayda çatı arasının havalandırılması çok önemlidir. Aksi halde yoğuşma sonucu ısı yalıtım malzemesi zarar görebilir.
Isı köprüsü oluşmaması için duvar ısı yalıtımı ile çatı ısı yalıtımının sürekliliği sağlanmalıdır.

## Slide 7
Çatı arası kullanılmayan eğimli çatılarda ısı yalıtımı
Cam yünü şilte üzerine buhar kesici özelliği olan su buharı geçişine karşı yüksek dirence sahip (örn. naylon) bir malzeme serilmemelidir.

## Slide 8
5- Isı yalıtımı
6- Buhar kesici
7- Çatı tahtası
8- Mertek
9- Tavan kaplaması
1- Çatı örtüsü
2- Kiremit tespit çıtası
3- Baskı çıtası
4- Nefes alan su yalıtım örtüsü
Havalandırma Boşluğu: Kiremitler ile su yalıtım malzemesi arasındaki boşluk en az 50mm olmalıdır.
Çatı arası kullanılan eğimli çatılarda ısı yalıtımı
Isı yalıtımı mertek arası, mertek üstü veya mertek altına uygulanabilir.
Malzemelerin buhar difüzyon özelliklerine göre yoğuşma analizi yapılarak gerekli önlemler alınmalıdır.

## Slide 9
Çatı arası kullanılan eğimli çatılarda ısı yalıtımı

## Slide 10
Çatı arası kullanılan eğimli çatılarda ısı yalıtımı

## Slide 11
1- Metal çatı örtüsü
2- Nefes alan su yalıtım örtüsü
3- Metal veya ahşap kadronlar arası ısı yalıtımı
4- Buhar kesici
5- Trapez metal çatı levhası
6- Metal Aşık
7- Taşıyıcı sistem
Eğimli hafif metal çatılarda ısı yalıtımı

## Slide 12
A- Mineral Kaplı Su Yalıtımı Örtüsü
B- Su Yalıtım Örtüsü
C- Isı Yalıtımı
(Çift Kat Olursa Şaşırtmalı)
D- Buhar Kesici
E- Buhar Dengeleyici (Gerektiğinde)
F- Eğim Betonu
G- Betonarme Döşeme
H- Tavan Sıvası
Üzerinde gezilemeyen teras çatılarda ısı yalıtımı
Bu detayda ısı yalıtımı, dış koşullardan koruma amacıyla üstten su yalıtımıyla, alttan buhar kesiciyle korunur.

## Slide 13
1- Döşeme Kaplaması
2- Harç
3- Koruma Betonu
4- Su Yalıtım Örtüsü
5- Isı Yalıtımı
(Çift kat olursa şaşırtmalı)
6- Buhar Kesici
7- Buhar Dengeleyici
(Gerektiğinde)
8- Eğim Betonu
9- Betonarme Döşeme
10-Tavan Sıvası
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Üzerinde gezilen geleneksel teras çatılarda ısı yalıtımı

## Slide 14
A- Çakıl
B- Ayırıcı Keçe
C- Isı Yalıtımı
D- Su Yalıtım Örtüsü
E- Eğim Betonu
F- Döşeme Paneli
G- Tavan Sıvası
Üzerinde gezilmeyen ters teras çatılarda ısı yalıtımı
Bu detayda; su yalıtım katmanının dış tarafında kullanılabilen ısı yalıtım malzemeleri (su emmeyen) kullanılabilir.

## Slide 15
Üzerinde gezilmeyen ters teras çatılarda ısı yalıtımı

## Slide 16: Üzerinde gezilmeyen ters teras çatılarda ısı yalıtımı

## Slide 17
1- Döşeme Kaplaması
2- Karo Takozları veya Harç (Harç olması durumunda altında çakıl kullanılmalıdır)
3- Ayırıcı Keçe
4- Isı Yalıtımı
5- Su Yalıtım Örtüsü
6- Eğim Betonu
7- Döşeme Paneli
8- Tavan Sıvası
Üzerinde gezilebilen ters teras çatılarda ısı yalıtımı
Bu detayda su yalıtım katmanı UV ışınlarına ve sıcaklık farklarından dolayı oluşan ısıl gerilmelere karşı korunmuş olur.

## Slide 18
Üzerinde gezilebilen ters teras çatılarda ısı yalıtımı

## Slide 19
Kullanılan yalıtım malzemesinin geleneksel ve ters teras çatının kullanım amacına uygun özellikte (basma ve sünme mukavemetleri, su emme vb.) olması gereklidir.
Geleneksel çatılarda buhar kesici kullanımına dikkat edilmelidir. Buhar bacasının gerekliliği ve kullanım sıklığı kontrol edilmelidir.
Bitümlü su yalıtım örtüleri şaşırtmalı olarak 2 kat, sentetik örtüler ise 1 kat uygulanmalıdır.
Geleneksel çatılarda bitümlü son kat su yalıtımı U.V. etkilerine karşı dirençli olmalıdır.
Parapet ve benzeri detaylarda yalıtım doğru şekilde uygulanmalıdır.
Dikkat edilecek hususlar !

## Slide 20
1- Dış Cephe Kaplaması
2- Sıva
3- Betonarme Perde
4- Yapıştırıcı (Isı Yalıtımı Kalıp
İçerisine Konursa Gerek Yoktur)
5- Isı Yalıtımı
6- Buhar kesici ve/veya dengeleyici
(Yoğuşma Kontrolüne Göre)
7- Alçı Sıva (Donatı Filesi ile veya Alçı Plaka
8- İç Kaplama
Dış duvarların içten ısı yalıtımı
Kısa süreli ısıtılan yapılarda avantajlı bir uygulamadır.
Bu uygulamada kolon, kiriş, hatıl, lento, vb. ısı köprüleri mutlaka yalıtılmalıdır. Tavan ve döşemeye mutlaka en az 50 cm dönülmelidir.
Yoğuşma tahkiki yapılıp gerekli durumlarda buhar kesici kullanılmalıdır.

## Slide 21
Dış duvarların içten ısı yalıtımı

## Slide 22
1- Son Kat Dış Cephe Kaplaması
2- File Taşıyıcılı Isı Yalıtım Sıvası
3- Isı Yalıtım Dübeli
4- Isı Yalıtım Levhası
5- Isı Yalıtım Yapıştırıcısı
6- Betonarme Perde/Dolgu duvar
7- İç Sıva
Dış duvarların dıştan ısı yalıtımı
Duvarlarda Isı Yalıtımı
Bu uygulama yapı kabuğunun sıcak tarafta kalması dolayısıyla en ideal dış duvar yalıtım detayıdır.
Bu detayda; ısı köprüsü ve yoğuşma sorunları tamamen ortadan kalkar.
Isıtma sistemi kapatıldıktan sonra konfor koşulları devam eder.

## Slide 23
Dış duvarların dıştan ısı yalıtımı -Uygulama Adımları

## Slide 24
Dış duvarların dıştan ısı yalıtımı -Uygulama Adımları

## Slide 25
Dış duvarların dıştan ısı yalıtımı -Uygulama Adımları

## Slide 26
1- Dış Cephe Kaplaması
2- Rabitz Telli Sıva
3- Dübel (Isı Yalıtımı Kalıp İçerisine
Konursa Gerek Yoktur)
4- Isı Yalıtımı
5- Yapıştırıcı (Isı Yalıtımı Kalıp İçerisine
Konursa Gerek Yoktur)
6- Betonarme Kiriş veya Döşeme Alanı
Sandviç duvarlar
Bu uygulamada kolon, kiriş, hatıl, lento, vb. ısı köprüleri mutlaka yalıtılmalıdır.
Duvar blokları bağlantı elemanları ile birbirlerine bağlanmalıdır.
Ayrıca yoğuşma analizi yapılarak gerekli önlemler alınmalıdır.

## Slide 27
Sandviç duvarlar uygulamaları

## Slide 28
Sandviç duvar uygulamaları

## Slide 29
Bu uygulamada yapı kabuğu sıcak tarafta kalır.
Dış kabuk ile ısı yalıtım malzemesi arasında havalandırma boşluğu bırakılmalıdır.
Ağır olan dış cephe kaplamaları binanın taşıyıcı sistemine monte edilmelidir.
Giydirme Cepheler
1- Dış cephe kaplaması
2- Havalandırma boşluğu
3- Profil (metal)
4- Isı yalıtımı
5- Duvar

## Slide 30
Giydirme Cepheler

## Slide 31
1- Toprak
2- Isı Yalıtımı
3- Su Yalıtım Katmanı
4- Düzeltme Sıvası
5- Betonarme Perde Duvar
6- İç Sıva
Toprağa temas eden dış duvarların ısı yalıtımı
Isı yalıtım malzemesi; su yalıtım katmanı üzerine, suya karşı korunarak veya korunmadan uygulanır.
Isı yalıtım levhaları, su yalıtımının üzerine mekanik olarak tespit edilmemelidir.

## Slide 32
Toprağa temas eden dış duvarların ısı yalıtımı

## Slide 33
A- Toprak
B- Baskı Duvarı
C- Su Yalıtım Katmanı
D- Isı Yalıtım Malzemesi
E- Su Yalıtımı
F- Düzeltme Sıvası
G- Betonarme Perde Duvar
H- İç Sıva
Toprağa temas eden dış duvarların ısı yalıtımı

## Slide 34
1- Döşeme Kaplaması
2- Şap
3- Bir Kat Serbest Su Yalıtım Katmanı
4- Isı Yalıtımı
5- Su Yalıtımı Katmanı
6- Grobeton (Mala Perdahlı)
7- Blokaj
8- Toprak Zemin
Zemine Oturan Döşemeler: Malzemenin su emme ve yük taşıma özelliklerine göre şap altı veya ahşap ızgara arasında kullanılır.
A- Ahşap Parke
B- Ahşap Kör Döşeme
C- Ahşap Kadronlar Arası
Isı Yalıtımı
D- Su Yalıtımı Örtüsü
E- Grobeton (Mala Perdahlı)
F- Blokaj
G- Toprak Zemin

## Slide 35
Isıtılmayan Hacim
Isıtılan Hacim
1- Döşeme Kaplaması
2- Düzeltme Şapı
3- Betonarme Döşeme
4- Ahşap Kadronlar Arası Isı Yalıtımı
5- Tavan Kaplaması
Isıtılan Hacim
Isıtılmayan Hacim
A- Döşeme Kaplaması
B- Düzeltme Şapı
C- Betonarme Döşeme
D- Yapıştırıcı (Isı Yalıtımı Kalıp
İçerisine Konursa Gerek Yoktur)
E- Isı Yalıtımı
F- Dübel
G- File Taşıyıcılı İnce Sıva veya
Rabitz Telli Normal Sıva

## Slide 36
Yüzer döşeme detayı
1. B.A. Döşeme
2. Duvar
3. Alçı Yapıştırıcı
4. Isı Yalıtımı
5. File
6. Alçı Sıva
7. Isı Yalıtımı
8. Su Yalıtımı
9. Döşeme

## Slide 37: TEŞEKKÜRLER

## Slide 38
Levhalar şaşırtmalı olarak yerleştirilmelidir.
Isı yalıtım malzemeleri arasında boşluk kalmamalıdır.
Dış duvarların dıştan ısı yalıtımı – Temel Prensipler
Duvarlarda Isı Yalıtımı
+5°C’nin altında ve 30°C’nin üzerinde uygulama yapılmamalıdır.
Uygulama yüzeyinde bulunan kir, toz, yağ, kabarmış boya, kalkmış sıva gibi bozuk yüzeyler temizlenmelidir.
Uygulama kuru yüzeylere yapılmalıdır.

## Slide 39
Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri;
Isı yalıtım levhası
Isı yalıtım yapıştırıcısı
Dübel (Mekanik tespit elemanı)
Isı yalıtım sıvası
Donatı (sıvası) filesi
Son kat dekoratif kaplama’dan oluşur.
Dış duvarların dıştan ısı yalıtımı
Dikkat !!!
Bu detayda solvent/tiner içermeyen boya veya kaplamalar kullanılmalıdır.
Üretici veya temsilci firmaların tavsiye ettiği; uygun sıva, dübel, file vb. yardımcı malzemeler kullanılarak uygulama yapılmalıdır.

## Slide 40
Isı Yalıtım Yapıştırıcısı ve Isı Yalıtım Sıvası:
Mineral esaslı yüzeylere: Çimento esaslı organik polimer katkılı ısı yalıtım yapıştırıcıları;
Ahşap, OSB, çelik vb. diğer yüzeylere üreticinin tavsiyesine bağlı olarak akrilik veya çimento akrilik esaslı özel ısı yalıtım yapıştırıcıları kullanılır.
Yapıştırıcı olarak geleneksel harç veya seramik yapıştırıcısı kullanılmaz.
Dış duvarların dıştan ısı yalıtımı
Duvarlarda Isı Yalıtımı

## Slide 41
Yapıştırıcılar; uygulama yüzeyinin düzgünlüğüne göre 2 şekilde levha yüzeyine uygulanır.
Düzgün yüzeyler için
Düzgün olmayan yüzeyler için
Sarfiyat: 4-6 kg/m2
Dış duvarların dıştan ısı yalıtımı

## Slide 42
Dübeller; Mekanik sabitleme elemanlarıdır. Uygulama yüzeyine uygun dübeller kullanılmalıdır.
≥5cm
≥4cm
≥6cm
Beton yüzeyler
Tuğla yüzeyler
Gazbeton yüzeyler
Dış duvarların dıştan ısı yalıtımı

## Slide 43
Donatı (sıva) filesi; ısı yalıtım levhalarının üzerine uygulanan sıvada oluşacak çekme gerilmelerini karşılamak ve çatlamasını önlemek amacıyla kullanılan; alkali ortama dayanıklı, 145-160 gr/m2 ağırlıkta cam elyafı tekstil malzemedir.
Sıva filesi tabakalarının ek yerleri birbiri üzerine yatayda ve düşeyde 10 cm bindirilmelidir.
Dış duvarların dıştan ısı yalıtımı

## Slide 44
Donatı filesi, birinci kat ısı yalıtım sıvası üzerine uygulanmalıdır.
Dış duvarların dıştan ısı yalıtımı

## Slide 45
Paslanma riski olan malzemelerden yapılmış olan köşe profilleri kullanılmamalıdır. Plastik, polistirol veya alüminyum esaslı ürünler tercih edilmelidir.
Dış duvarların dıştan ısı yalıtımı

## Slide 46
Dış duvarların dıştan ısı yalıtımı
Su Basman Profili; başlangıç seviyesinde mekanik olarak tespit edilen alüminyumdan yapılmış referans profilidir.
Su Basman profili kullanılarak ısı yalıtım malzemesinin profil içine düzgün olarak oturtulması ve düzgün hat oluşturulması sağlanır.
Yanlış
Doğru

## Slide 47
Dış duvarların dıştan ısı yalıtımı - Dış Köşe Detayı

## Slide 48
Pencere Detayı: Köşe profili, Takviye bandı veya kırlangıç file uygulaması

## Slide 49
Pencere kenarlarında kırlangıç file uygulamasının yapılmaması sonucu oluşan çatlaklar ve bu oluşan çatlaklardan dolayı malzemenin yarılarak cepheden ayrılması
Pencere kenarlarında yapılan yanlış uygulamalar

## Slide 50
Pencere Detayı: Levha yerleşimi

## Slide 51
Pencere Detayı: Denizlik Profili
Denizlik genişliği levha kalınlığına göre ayarlanmalıdır.

## Slide 52
Dış duvarların dıştan ısı yalıtımı - Dilatasyon Detayı

## Slide 53
Dış duvarların dıştan ısı yalıtımı - Yağmur suyu drenaj borusu detayı
Uygulama yüzeyi
Dübel
Fileli sıva uygulaması
Tespit vidası
Kelepçe
Yağmur suyu drenaj borusu
Isı yalıtım levhası
Son kat dekoratif kaplama