## Slide 2
Sıcak su kullanımı
Elektrikli ev aletlerinin kullanımı
Isıtma ve soğutma sistemleri
Isınma ve soğutma ihtiyacı
Aydınlatma
Binalarda enerjinin çok büyük bir bölümü ısıtma ve soğutma amaçlı harcanmaktadır. Sıcak su temini, aydınlatma ve elektrikli ev aletleri kullanımı diğer tüketim alanlarını oluşturmaktadır.
Notes: With regard to final energy use, the importance of the building sector is even more striking. With 34 % buildings are the second largest final energy use sector in Turkey.

## Slide 3
Enerji Verimliliği: Aynı kalitede konfor koşullarını daha az enerji kullanarak sağlamak.
Isıtma ve Soğutma
Aydınlatma
Sıcak Su Kullanımı
Elektrikli Ev Aleti Kullanımı
?
Daha az enerji ile
Notes: With regard to final energy use, the importance of the building sector is even more striking. With 34 % buildings are the second largest final energy use sector in Turkey.

## Slide 4: Isıtma ve Soğutma
Konfor koşullarının sürdürülmesi için kışın kaybedilen enerji miktarı kadar ortama enerji aktarılması, yazın ise kazanılan enerjinin ortamdan atılması gereklidir.

## Slide 5: Çözüm: Isı Yalıtımı
Isı yalıtımı, binanın ısı kaybı ve kazancını azaltır; dolayısıyla ısıtma ve soğutma için harcanan enerji miktarı ve atmosfere salınan sera etkisine ve hava kirliliğine neden olan yanma ürünlerinin azalır.
Konutların ısıtılması veya soğutulması için tüketilen enerji miktarını azaltmanın en etkili yolu ısı yalıtımı yapmaktır.
Isı Yalıtımı %60’dan fazla enerji verimliliği potansiyeli sağlıyor.

## Slide 6: Isı Yalıtımının Faydaları
Isı yalıtımlı binalarda daha küçük kapasiteli ısıtma, soğutma sistemleri ve bu sistemlerin tesisatları yeterli olacağından ilk yatırım maliyetleri azalır.
Binaların enerji ile ilgili ilk yatırım ve işletme maliyetlerini azalır.

## Slide 7: Isı Yalıtımının Faydaları
Enerjinin etkin kullanımını sağlayan ısı yalıtımı önlemleri, fosil yakıt tüketimini azaltarak, küresel ısınmaya yol açan sera gazı emisyonlarının artışı azaltılır.

## Slide 8: Isı Yalıtımının Faydaları
Mekanda dengesiz bir ısı dağılımı (pencereye yakın yerler soğuk, iç taraflar daha sıcak) oluşmaz. Böylece daha sağlıklı ve konforlu bir ortam oluşur.
Ti=20°C
Td=0°C
Tyi≥17°C
Bilgi: Konfor koşullarının sağlanabilmesi için; iç ortam sıcaklığı ile iç yüzey sıcaklığı arasındaki sıcaklık farkının 2-3°C’yi aşmaması gerekir.

## Slide 9
  Sağlık sorunları,
Küflenme,
Korozyon/çürüme,
Malzemenin yapısını bozan zararlı etkiler.
Yoğuşmanın Zararları

## Slide 10: İç yüzeyde yoğuşma
Tasarımda Su buharı difüzyonunun önemi

## Slide 11: Ara Kesitte Yoğuşma
Tasarımda Su buharı difüzyonunun önemi

## Slide 12
Tam anlamıyla ısı yalıtımının faydalarından yararlanmak için evlerin kışın soğuk, yazın sıcak kısımlara bakan;
duvarları
döşemeleri,
çatıları mutlaka yalıtılmalı ve
nitelikli pencere kullanılmalıdır.

## Slide 13
ISI YALITIM MALZEMELERİ

## Slide 14: Isı Yalıtım Malzemeleri
Isı yalıtım malzemeleri, düşük kalınlıklarda, yüksek ısıl direnç sağlayan hafif malzemelerdir.
Boya, sıva gibi çok düşük kalınlıklarda uygulanan hiçbir malzeme ısı yalıtımı etkisi oluşturmaz.
30cm Tuğla Duvar
=0,9 W/mK
4cm Yalıtım
=0,04 W/mK
R=0,3/0,9=0,33 m2K/W
R=0,04/0,04=1 m2K/W

## Slide 15
Isı Yalıtımı Malzemeleri

## Slide 16
  Cam, binalardaki enerji tasarrufunda çok önemli katkı sağlayabilecek yalıtım unsurlarından biridir.
Cam Kaplama uygulamaları ile
Isı yalıtımı
Güneş kontrolü
Ekonomik ve çevresel bilançolar açısından ısınma çok daha ön planda olmakla birlikte soğutma da Türkiye coğrafyası açısından ihmal edilemeyecek bir ihtiyaçtır.
Yalıtım Camı Üniteleri
Notes: 7

## Slide 17
  İki cam arasında hapsedilen kuru ve durgun hava sayesinde bina ısısının pencerelerden dışarıya kaçışını yarı yarıya azaltmıştır.
  Isı kaçışını iletim yoluyla geciktirmektedir.
Ara boşluk genişliğinin arttırılması ve araboşluğa hava yerine argon gazı doldurulması ünitenin yalıtım değerini iyileştirmektedir.
 | U Değeri W/m²K | 
 | kuru hava | argon
4 mm Tekcam | 5,8 | 
(4+12+4) mm | 2,9 | 2,7
(4+16+4) mm | 2,7 | 2,6
Yalıtım Camı Üniteleri
Notes: 7

## Slide 18
Yüksek performanslı low E kaplamalı yalıtım camı üniteleri ısı kayıplarını
tekcama göre 5 kat
standart yalıtım camı ünitelerine göre 2,5 kat
azaltmaktadır.
Low E kaplama yalıtım camı ünitesinin 2. veya 3. yüzeyinde yer alabilir.
Yüksek Performanslı Low E Kaplamalı Yalıtım Camı Üniteleri
 | U Değeri W/m²K (ısı geçirgenlik katsayısı) | 
 | kuru hava | argon
4 mm Tekcam | 5,8 | 
st. yalıtım camı (4+12+4) mm | 2,9 | 2,7
(4+12+4) mm | 1,6 | 1,2
(4+16+4) mm | 1,4 | 1,1
(4+12+4+12+4) mm | 0,9 | 0,7
(4+16+4+16+4) mm | 0,7 | 0,6
Notes: 7

## Slide 19
Yüksek Performanslı Solar Low E Kaplamalı Yalıtım Camı Üniteleri
  Gün ışığı geçirgenliği yüksektir.
  Yazın içeri giren güneş ısısını azaltarak soğutma giderlerinden tasarruf sağlar.
  Kışın ısıyı içerde tutarak ısıtma giderlerinden tasarruf sağlar.
  Renksiz düzcama yakın görüntüdedir.
ısı kaynağı
Solar low E kaplamalı cam
ısı oda içine geri yansıtılır.
gün ışığı içeri girer
güneş ısısı azalarak içeri girer
Yalıtım camı ünitelerinin 2. yüzeyinde hem low E hem de güneş kontrol özelliği olan özel bir kaplama vardır.
Düşük UV geçirgenliği ile eşyaların doğal renklerinin daha uzun süre korunmasını sağlar. (Tuv ≤ % 25)
Notes: 16

## Slide 20
Yüksek Performanslı Solar Low E Kaplamalı Yalıtım Camı Üniteleri
 | Güneş Enerjisi Toplam Geçirgenlik | U Değeri W/m²K (ısı geçirgenlik katsayısı) | 
 |  | Kuru Hava | Argon
(4+12+4) mm | 0,43 | 1,6 | 1,2
(4+16+4) mm | 0,43 | 1,4 | 1,1
  Güneş ısısı kazançlarını yalıtım camı ünitesine göre 1,5 kat azaltarak soğutma giderlerinden tasarruf sağlar.
  Isı kayıplarını tekcama göre 5 kat, yalıtım camı ünitelerine göre 2,5 kat azaltarak yakıt giderlerinden tasarruf sağlar.
Notes: 16

## Slide 21: İÇERİK
BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ

## Slide 22
Isınma Amaçlı DG Tüketimi: 68.600m3
Yıllık Isınma Maliyeti (Ort.): 41.160YTL
İZODER ve E.I.E.I işbirliği: 50.Yıl Yetiştirme Yurdu Projesi
Notes: We hope this workshop can agree with binding commitments for the future studies in the Region Countries to establish a regional working group for assembling a feasible, cost effective package that achieves substantial energy savings and related environmental benefits in the buildings with a set of policies. For the efficiency in all fields, buildings, ground transport, industrial processsing, lighting, power plants, energy and climate policies are becoming increasingly integrated and Kyoto Protocol mechanisms in both national and international actions need to meet Kyoto targets.

## Slide 23
Yalıtım Uygulaması ile; derece gün başına ısınma amaçlı yakıt tüketimi 27m3’den 10m3’e düşmüştür.
Sağlanan Enerji Tasarrufu; % 63’dür.
İZODER ve E.I.E.I işbirliği: 50.Yıl Yetiştirme Yurdu Projesi
Notes: We hope this workshop can agree with binding commitments for the future studies in the Region Countries to establish a regional working group for assembling a feasible, cost effective package that achieves substantial energy savings and related environmental benefits in the buildings with a set of policies. For the efficiency in all fields, buildings, ground transport, industrial processsing, lighting, power plants, energy and climate policies are becoming increasingly integrated and Kyoto Protocol mechanisms in both national and international actions need to meet Kyoto targets.

## Slide 24
Yalıtım Öncesi
Yalıtım Sonrası
İZODER ve E.I.E.I işbirliği: 50.Yıl Yetiştirme Yurdu Projesi
Yalıtımın geri ödeme süresi 3,7 yıl olarak tespit edilmiştir. Genel olarak binalarda yapılan yalıtım uygulamalarının geri ödeme süreleri 2-5 yıl arasında değişmektedir.
Tesisatlarda ise bu süre 1 yılın altına kadar inmektedir.