## Slide 2
Isı Yalıtımının Önemi
Türkiye’nin yıllık enerji talebi yıllık %6-7 oranında artmaktadır.
Sera gazı emisyonlarının CO2 eşdeğeri olarak %70’i enerjiden kaynaklıdır. Enerjinin de %40’ı binalarda kullanılmaktadır. Dolayısıyla sera gazı emisyonlarının %28’i binalardan kaynaklıdır.
Mevzuata uygun ısı yalıtım uygulamalarıyla elde edilecek %30 enerji verimliliği ile toplam sera gazı emisyonları %9 oranında azaltılabilir.
Sera gazı emisyonları azaltımının en ekonomik ve kolay yolu ısı yalıtım uygulamalarıdır.
Ayrıca, yapı elemanları arasında oluşacak yoğuşma sonucu betonarme içerisindeki donatının korunması ve binanın yapısal ömrünün uzaltılmasına imkan sağlamaktadır.

## Slide 3
Mevcut Binalarda Isı Yalıtım Uygulamaları
Tip İmar Yönetmeliği
Taşıyıcı sistemi etkilememek ve 634 sayılı Kanun uyarınca muvafakat alınmak kaydıyla; binalarda enerji kimlik belgesi sınıfı en az "C" olacak şekilde mesleki yeterlilik sertifikalı uygulayıcılar tarafından yapılacak ısı yalıtımı uygulamaları ile binanın kendi ihtiyacı için yapılacak güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemleri ruhsata tabi değildir.
    BEP Yönetmeliği
Mevcut binalarda yapılacak ısı yalıtım uygulamasının standartlara ve mevzuatlara uygun olmasının sağlanması ve yapılacak uygulama ile birlikte hem uygulamanın kontrolü hem de enerji kimlik belgesinin alınması ve uygulamanın doğruluğunun tespit edilmesi amacıyla tip sözleşme zorunlu hale getirilmiştir.

## Slide 4
EKİPMANLARDAN İÇ KAZANÇLAR
İNSANLARDAN İÇ KAZANÇLAR
MALZEMELER
BİNA TİPOLOJİLERİ
  BİNA FORMLARI
    ZONLAMA
      KONFOR KOŞULLARI
DIŞ İKLİM VERİLERİ
Dış hava sıcaklığı (TMY)
Güneş ışınımı (TMY)
ISI GEÇİŞİ
ISI GEÇİŞİ
ISI GEÇİŞİ
ISI GEÇİŞİ
GÜN IŞIĞI ETKİSİ
HAVA SIZINTISI
HAVA SIZINTISI
GÜNEŞ KAZANÇLARI

## Slide 5
Grup | ŞEHİR | ÜLKE | HDD | CDD | Yalıtım Kalınlığı (cm) | TÜRKİYE'DEKİ İLLER | Yalıtım Kalınlığı (cm)
1 | Palermo | İtalya | 585 | 919 | 5 cm | ADANA | 3 cm
2 | Seville | İspanya | 931 | 908 | 7 cm | ANTALYA | 3 cm
 | Athens | Yunanistan | 876 | 1020 |  |  | 
 | Lisbon | Portekiz | 846 | 410 |  |  | 
3 | Madrid | İspanya | 1860 | 596 | 12 cm | İSTANBUL | 4 cm
 | Bordeaux | Fransa | 2034 | 184 |  |  | 
 | Toulouse | Fransa | 2105 | 238 |  |  | 
 | Brest | Fransa | 2236 | 1 |  |  | 
 | Salonniki | Yunanistan | 2012 | 710 |  |  | 
 | Florence | İtalya | 1920 | 437 |  |  | 
4 | Vienna | Avusturya | 2844 | 221 | 14 cm | ANKARA | 5 cm
 | Sofia | Bulgaristan | 3097 | 168 |  |  | 
 | Salamanca | İspanya | 2596 | 179 |  |  | 
 | Paris | Fransa | 2702 | 114 |  |  | 
 | Limoges | Fransa | 2833 | 106 |  |  | 
 | Dublin | İrlanda | 2846 | 1 |  |  | 
 | Milan | İtalya | 2616 | 286 |  |  | 
 | Bucarest | Romanya | 3051 | 273 |  |  | 
 | Bratislava | Slovakya | 3152 | 150 |  |  | 
 | Ljubliana | Slovenya | 3165 | 137 |  |  | 
 | Plymouth | İngiltere | 2699 | 7 |  |  | 
 | London | İngiltere | 2800 | 58 |  |  | 
 | Cardiff | İngiltere | 2812 | 20 |  |  | 
5 | Brussels | Belçika | 3067 | 67 | 16 cm | KAYSERİ | 7 cm
 | Geneva | İsviçre | 3000 | 156 |  |  | 
 | Tusimice | Çek Cumhuriyeti | 3633 | 57 |  |  | 
 | Essen | Almanya | 3052 | 102 |  |  | 
 | Cherbourg | Fransa | 2872 | 8 |  |  | 
 | Lyon | Fransa | 2897 | 128 |  |  | 
 | Strasbourg | Fransa | 3101 | 96 |  |  | 
 | Kilkenny | İrlanda | 3147 | 5 |  |  | 
 | Klapeida | Litvanya | 3999 | 26 |  |  | 
 | Amsterdam | Hollanda | 3039 | 27 |  |  | 
 | Bergen | Norveç | 3985 | 2 |  |  | 
 | Swinonjscie | Polonya | 3653 | 30 |  |  | 
 | Poznan | Polonya | 3668 | 74 |  |  | 
 | Warsaw | Polonya | 3747 | 82 |  |  | 
 | Gdansk | Polonya | 4004 | 12 |  |  | 
 | Manchester | İngiltere | 3073 | 20 |  |  | 
6 | Oulu | Finlandiya | 5831 | 11 | 20 cm | ERZURUM | 7 cm
 | Tromsö | Norveç | 5584 | 0 |  |  | 
 | Hammersfest | Norveç | 5954 | 0 |  |  | 
 | Umea | İsveç | 5747 | 1 |  |  | 
 | Lulea | İsveç | 5943 | 3 |  |  | 
7 | Ivalo | Finlandiya | 7008 | 0 | 23 cm | ARDAHAN | 7 cm
 | Kiruna | İsveç | 7076 | 2 |  |  | 

## Slide 6
MEVZUAT
2000
2011
2017
D-E
>C
<E
~ 950 bin
~ 710 bin
Tasarruf potansiyeli
~ % 40
Tasarruf potansiyeli
~ % 25
~ 7.840.000
1998
470
bin
1970
Isı Yalıtım Yönetmeliği
Isı Yalıtım Yönetmeliği
BEP Yönetmeliği – EKB Uygulaması
TS 825 Standardı

## Slide 7
Masaüstü uygulama BEP-BUY açılır.
Bina,proje,sızdırmazlık,ısı köprüleri bilgileri girilir.
Fotovoltaik ve kojenarasyon sistem bilgileri girilir.
Mekanik sistemler girilir.
Kat çizilir. (Eğer kompleks yapılı kat planı söz konusuysa yardımcı katman ile çizim yapılır.)
Bölge çizilir. (Eğer kompleks yapılı bölge söz konusuysa yardımcı katman ile çizim yapılır.)
Duvar çizilir.
Döşeme çizilir.
Pencere ve kapı çizilir.
Çatı çizilir.
Proje kontrol edilir.
Malzeme bileşen bilgileri girilir.
Kütüphane oluşturulur.

## Slide 8
Hatalar düzeltilir.
Ara hesap yapılır.
Hesaplamaya gönder butonuna tıklanır..
Kullanıcı adı ve şifre girilir.
Web adresinde ilgili projeyi seçer ve onaya gönderir.
beptr.csb.gov.tr/ bep-web adresinden giriş yapılır.
Ekb uzmanı; Binanın adresi girip, bina ID’si alır.
Sistemle entegre olan harita sunucusu üzerinde binanın adresi işaretlenir

## Slide 9
Enerji kimlik belgesi (EKB) düzenleyecek uzmanlara eğitim verecek eğitici kuruluşların yetkilendirilme denetlenmeleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
- 92 EKB Uzman eğitici kuruluş
- 195 EKB Uzman eğiticisi kişi
2. EKB Uzmanları ve EKB Düzenlemeye Yetkili Şirketlerinin BEP-TR yazılımında yetkilendirilmesini sağlamak.
4511 EKB Uzman
3734 EKB düzenlemeye yetkili kuruluş (SMM/EVD)
EKB Uzmanları denetlenmeleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
- 126 EKB Uzmanından savunma istenildi
- 94 EKB Uzmanının Yetkisi askıya alındı
4. EKB düzenlemek için kullanılan BEP-TR Yazılım Programının işletimini sağlamak.
- 601.091 adet yeni bina,
109.955 adet eski bina olmak üzere
711.046 adet Enerji Kimlik Belgesi (EKB) düzenlenmiştir.