## Slide 2
Ses Nedir?
Sesin Fiziksel Tanımı:
Esnek bir ortam içinde periyodik titreşimler yapan bir kaynağın, ortamın denge basıncında değişimler meydana getirmesi ve bu basınç değişimlerinin sabit bir hız ve belirli bir faz farkı ile ortamın uzak noktalarına kadar iletilmesidir.
Kısaca sesin oluşumu için titreşim yapan bir ses kaynağı ve esnek bir ortam gereklidir. (katı, sıvı, gaz)
İnsan kulağının algılayabildiği maddesel ortam titreşimlerine SES denir.

## Slide 3
Sesin Yayılma Hızı
C=
C: Sesin yayılma hızı (m/sn)
E:Ortamın esneklik katsayısı
Ortamın Özgül Ağırlığı
İncelik – Kalınlık
Azlık – Çokluk
Tını
ve ses Zaman içinde değişir.
Sesin yayılma hızı ortamın özgül ağırlığına ve esneklik katsayısına bağlıdır.

## Slide 4
Ses ile ilgili Fiziksel Olaylar
Sesin Doğması
Değişik tür bir enerjinin ses enerjisine dönüşmesi ile ses ortaya çıkar.
Ses katılarda, sıvılarda ve gazlarda doğup yayılabilir. Sesin yayılma hızı ortamın özelliklerine göre değişeceğinden sesin nerede doğduğu alınacak önlemler açısından önem kazanır.
Havada Doğan Sesler: Bir ses kaynağının titreşimleri havaya geçmesi ve havada yayılmasıdır. Canlı sesleri, gök gürültüsü, tv sesi, müzik sesi v.b.
Katıda Doğan Sesler: Bir ses kaynağının titreşimlerinin katıda doğup yayılmasıdır. Tesisat, havalandırma, jeneratör, adım sesleri v.b.

## Slide 5
Mimari Akustik
Yapı Akustiği
(Gürültü Denetimi/Sessizleştirme)
Bireylerin yaşadıkları ortamlarda (Açık hava/kapalı mekan) gürültünün olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla alınması gereken önlemlerin ele alındığı akustik dalıdır.
Hacim Akustiği
İşitsel algılamanın önemli olduğu mekanlarda, kaynaktan çıkan seslerin en iyi şekilde dinleyicilere ulaşmasını sağlamak üzere gereken önlemlerin ele alındığı akustik dalıdır.

## Slide 6
Gürültü Nedir?
İstenmeyen ve hoşa gitmeyen her türlü ses gürültü olarak tanımlanır.
Akustik açıdan tanımlarsak; gelişigüzel bir dalga biçimine ve birbiriyle harmonik ilişkisi olmayan birden çok frekans bileşenine sahip, yüksek basınçlı ve basıncı zaman içinde değişebilen, ani veya sürekli karmaşık sesler topluluğuna gürültü denir.

## Slide 7
Özetle gürültü;
Düzensiz dalga biçimli
Genellikle yüksek basınçlı
Basıncı zaman içinde değişebilen
Ani veya sürekli birbiriyle harmonik ilişkisi olmayan birden çok frekans bileşenlidir.

## Slide 8
Akustik Travma
Ses basınç düzeyi 120dB’ in üzerinde olduğunda, kulak zarının ve orta kulak elemanlarının büyük genlikli titreşimleri, genelde dokunma duyulanmasına benzer bir duyulanma yaratır.
İç kulak ve dengenin bozulması söz konusudur. 130dB’ in üzerindeki düzeylerde ise büyük oranda akustik travma oluşur.
80-100dB arası zararlı, 120dB’ in üstü ise acıya neden olmakta, 140dB ise dayanılmaz kabul edilmektedir.
Gürültünün İnsan Üzerindeki Etkileri

## Slide 9
BAZI GÜRÜLTÜ DEĞERLERİ VE ETKİLERİ

## Slide 10
Gürültü Denetiminde Temel İlkeler
1) Kaynakta denetim;
Kaynakta denetim konusu, öncelikle gürültü oluşumuna neden olan kaynakları ortadan kaldırmak, gürültü kaynaklarının gürültü düzeylerini azaltmak ve/ya da gürültünün niteliğini değiştirmek gibi konuları kapsamaktadır.
Hidrofor, jeneratör, motorlu taşıt, elektrikli ev cihazları ve benzeri gürültü kaynaklarının denetimi gibi
2) Kaynak-alıcı arasında denetim;
Kaynakla alıcı arasındaki yolda sesin azaltılmasına yönelik önlemlerin tümünü içermektedir.
3) Alıcıda denetim;
Kaynakta ve kaynak-alıcı arasında denetlenemeyerek yapılara ulaşan gürültü için mikro ölçekte yapılabilecek önlemlerden söz edilebilir. Gürültüden etkilenen insanın alabileceği, kulak tıkacı takmak vb.

## Slide 11
BİNALARDA GÜRÜLTÜ PROBLEMLERİ
Ses yalıtımı, temel olarak gürültünün insan üzerinde oluşturacağı zararlı etkileri en aza indirmek için alınacak önlemleri kapsar.
Gürültü denetimi sürecinde ilkesel olarak aşağıdaki sıra izlenir;
- Kaynakta denetim
- Kaynak-alıcı arasında denetim
- Alıcıda denetim
Tüm kaynakların denetimi için Bütünleşik Tasarımının önemi çok büyüktür.

## Slide 12
BİNALARDA GÜRÜLTÜ PROBLEMLERİ
‘’Eğlence mekanlarındaki yüksek müziğin yanı sıra motorlu taşıt, demiryolu trafiği, sokak düğünü, inşaat makinesi sesleri, araç motorları, komşu gürültüsü, şeklinde şikayetler geliyor. ‘’

## Slide 13
Konutlar
Şikayetlerin büyük bir kısmı aynı katta veya üst katta yer alan komşu dairelerin ortak olan duvar ve döşemelerinin, birbirine iletilen istenmeyen seslerin geçişinden kaynaklanmaktadır.
Bir kısmı da mekanik ekipmanların oluşturduğu gürültüdür.

## Slide 14
Oda, konferans salonu, idari mekanlar öncelikle duvar ve döşemelerinde ses yalıtımı yapılmalı, belirlenen ses geçiş kaybını sağlayacak detaylar oluşturulmalıdır.
Lobi, restoran, spor salonları gibi geniş hacimli mekanların yankılanma süreleri temel alınarak gerekli ses yutuculuk hesaplanmalıdır.
Konaklama Yapıları

## Slide 15
Derslik, kütüphane, konferans salonu, idari mekanlar öncelikle duvar ve döşemelerinde ses yalıtımı yapılmalı, belirlenen ses geçiş kaybını sağlayacak detaylar oluşturulmalıdır.
Laboratuvar, yemekhane, atölyeler, spor salonları gibi geniş hacimli mekanların yankılanma süreleri temel alınarak gerekli ses yutuculuk hesaplanmalıdır.
Sosyal ve Kültürel Yapılar

## Slide 16
Çeşitli kategorilerde ürünlerle ses yalıtımı yaptırarak olası gürültünün insan sağlığını da olumsuz etkilemesinin önüne rahatlıkla geçebiliriz.

## Slide 17
Ulaşım

## Slide 18
Hastaneler, ameliyathaneler, mr ve röntgen odaları, acil odalar gibi bölümlerde dış ortam gürültüsünün minimuma indirilmesi gerekmektedir. Dış gürültülerin hem hastalar hem de hastane çalışanları üzerinde olumsuz etkileri olduğundan yalıtım son derece önemli bir konudur.
Sağlık Yapıları

## Slide 19
Kullanılabilecek Malzemeler;
Duvar Ses Yalıtımı
Yalıtım Malzemeleri
    Titreşim Yalıtımlı Duvar Askısı
    Ağır Ses Bariyerleri (Bitüm, PVC, EPDM)
    Duvar Altı Yalıtım Bandı
    Yutucu Malzemeler
    Taş Yünü
    Cam Yünü
    İnşai Malzemeler
    Betonarme
    Tuğla
    Gazbeton
    Alçı Plaka
    Beton Fiber Plakalar
Kullanılabilecek Malzemeler;
Döşeme Ses Yalıtımı
    Yalıtım Malzemeleri
    Kauçuk Şilte
    Kauçuk Yüzer Döşeme Ayağı
    Kauçuklu ve Yaylı Yüzer Döşeme Ayakları
    Yutucu Malzemeler
    Taş Yünü
    Cam Yünü
    İnşai Malzemeler
    Plywood
    Hasırlı Şap

## Slide 20
Kullanılabilecek Malzemeler;
Tavan Ses Yalıtımı
    Yalıtım Malzemeleri
    Titreşim Yalıtımlı Tavan Askısı
    Titreşim Alıcı Kauçuk Pad
    Ağır Ses Bariyeri
    Yutucu Malzemeler
    Yüksek Yutuculuk Özelliğine Sahip Bariyerli Akustik Süngerler
    Taş Yünü
    Cam Yünü
    İnşai Malzemeler
    Alçı Plaka
Kullanılabilecek Malzemeler;
Titreşim Yalıtımı
Yalıtım Malzemeleri
    Sismik Sınırlandırıcılı Titreşim Alıcı Yaylar
    Titreşim Alıcı Kauçuk Pad
  İnşai Malzemeler
    Betonarme Kaide
    Çelik Kaide
    Atalet Kütlesi
Kullanılabilecek Malzemeler;
Ekipman Ses Yalıtımı
    Susturucular
    Ses Kabinleri

## Slide 22
Duvarlar

## Slide 23
Döşemeler

## Slide 24
Klima dış üniteleri
Brulör

## Slide 28
Titreşim
Titreşim, bir sistemin denge konun civarında yapmış olduğu salınım hareketidir.
Yapılan hareket T saniyede kendini tekrar ediyorsa harekete periyodik hareket denir.
Titreşimin Nedenleri
Sistemin bağlı olduğu temelden gelen kuvvet
Dönen sistemlerde dengelenmemiş kütleler
Motorlarda gidip-gelen kütleler
Darbe, Depremvb. Nedenlerle oluşan herhangi bir kuvvet olabilir.
Titreşimin Etkileri
Gürültü
Yüksek gerilmeler
Aşınma
Malzeme yorulması

## Slide 29
Titreşim Türleri
Kararlı titreşimler: Mekanik sistemler, pompalar, asansörler, ev aletleri
Geçici Titreşimler: Sıhhi tesisat, su ve buhar boruları, armatürler
Titreşimin fiziksel parametreleri
Titreşim hızı, ivmesi ve yer değişimi
Titreşimin frekansı
Etki kuvvet
Alıcı noktadaki katı ortamın mekanik empedansı
Titreşimin Kaynakları
Yapı Dışı Yapı İçi
Madenler, taş ocakları
Sonik Patlamalar
Ağır taşıtlar, yapım işleri
Mekanik Ekipmanlar
Titreşim

## Slide 30
Ölçüm Sistemleri
Titreşim parametrelerinden titreşim hızı, ivmesi ve yer değişimi ölçülebilir, Frekanslara ve zamana göre değişimler analiz edilir.
Titreşim ölçümü ve analizleri için kullanılan sensorlar 2 ye ayrılır:
İvmeölçer(Akselerometre)
Lazerli Vibrometre
Titreşim

## Slide 31
Mekanik-Elektrik Oda, Balo ve Sinema Salonu Örnek Duvar-Döşeme-Tavan Detayı

## Slide 32
Ses ve Titreşim Yalıtımlı Tavan Detayı

## Slide 33
Yüzer Döşeme Uygulama Detayı

## Slide 34
Mekanik Ekipmanların Bağlantı Örnek Detayı

## Slide 35
Ekipman kaynaklı titreşimin kontrolü

## Slide 36
Elektrik ve mekanik tesisatın betorname ile bağlantı detayları

## Slide 37
Mimari projede, esas itibariyle yatırımcı (veya şartnameli kamu binası, mal sahibi, …) istekleri başta olmak üzere bir tasarımın ilk başından itibaren;
Mimari,
Statik,
Mekanik Tesisat ve Elektrik Tesisatı tasarımcılarının bir araya gelerek, ön projeden itibaren birlikte yaptıkları çalışmalara, “Bütünleşik Tasarım” adını veriyoruz.

## Slide 38
Bütünleşik Bina Tasarımı

## Slide 39
Optimum Dizayn

## Slide 40
Hesaplanmış Detay Çözümleri

## Slide 41
Onaylı, Test edilmiş, Sertifikalı Malzemeler

## Slide 42
Sonuç;
Başlangıç bütçesine göre %25 düşüş,
İşçilik maliyetlerinde %10 düşüş,
Tüm imalatlar ve detaylar planlı olarak uygulandığı için, ürün tedarikinde zamanında teslim ,
Aynı performansı düşük maliyetli detaylarla sağlama kazanımları elde edilmektedir.
Dizayn konsept oluşturulmalı,
Mevcut projelere göre teknik çalışmalar yapılmalı,
Uygulama proje çalışmalarında tüm mekanik ve elektrik grupları ile koordineli çalışılarak sismik-titreşim ve ses problemleri birlikte çözülmeli.
Örnek Proje;

## Slide 43
TEŞEKKÜRLER