## Slide 2
TR Cari Açığı 2018 : 27,6 Milyar USD
TR Cari Açığı 2019/İlk 6 ay : 3,26 Milyar USD
TR Enerji İthalatı 2018 : 42,9 Milyar USD
2018 – 2019 Doğalgaz Birim fiyat artışı (Konut için) %64
ÇARE : ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE YALITIM

## Slide 3
Sıcak su kullanımı
Elektrikli ev aletlerinin kullanımı
Isıtma ve soğutma sistemleri
Isınma ve soğutma ihtiyacı
Aydınlatma
Binalarda enerjinin çok büyük bir bölümü ısıtma ve soğutma amaçlı harcanmaktadır. Sıcak su temini, aydınlatma ve elektrikli ev aletleri kullanımı diğer tüketim alanlarını oluşturmaktadır.
Notes: With regard to final energy use, the importance of the building sector is even more striking. With 34 % buildings are the second largest final energy use sector in Turkey.

## Slide 4
Enerji Verimliliği: Aynı kalitede konfor koşullarını daha az enerji kullanarak sağlamak.
Isıtma ve Soğutma
Aydınlatma
Sıcak Su Kullanımı
Elektrikli Ev Aleti Kullanımı
?
Daha az enerji ile
Notes: With regard to final energy use, the importance of the building sector is even more striking. With 34 % buildings are the second largest final energy use sector in Turkey.

## Slide 6: İÇERİK
BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ

## Slide 7
Isınma Amaçlı DG Tüketimi: 68.600m3
Yıllık Isınma Maliyeti (Ort.): 41.160YTL
İZODER ve E.I.E.I işbirliği: 50.Yıl Yetiştirme Yurdu Projesi
Notes: We hope this workshop can agree with binding commitments for the future studies in the Region Countries to establish a regional working group for assembling a feasible, cost effective package that achieves substantial energy savings and related environmental benefits in the buildings with a set of policies. For the efficiency in all fields, buildings, ground transport, industrial processsing, lighting, power plants, energy and climate policies are becoming increasingly integrated and Kyoto Protocol mechanisms in both national and international actions need to meet Kyoto targets.

## Slide 8
Yalıtım Uygulaması ile; derece gün başına ısınma amaçlı yakıt tüketimi 27m3’den 10m3’e düşmüştür.
Sağlanan Enerji Tasarrufu; % 63’dür.
İZODER ve E.I.E.I işbirliği: 50.Yıl Yetiştirme Yurdu Projesi
Notes: We hope this workshop can agree with binding commitments for the future studies in the Region Countries to establish a regional working group for assembling a feasible, cost effective package that achieves substantial energy savings and related environmental benefits in the buildings with a set of policies. For the efficiency in all fields, buildings, ground transport, industrial processsing, lighting, power plants, energy and climate policies are becoming increasingly integrated and Kyoto Protocol mechanisms in both national and international actions need to meet Kyoto targets.

## Slide 9
Yalıtım Öncesi
Yalıtım Sonrası
İZODER ve E.I.E.I işbirliği: 50.Yıl Yetiştirme Yurdu Projesi
Yalıtımın geri ödeme süresi 3,7 yıl olarak tespit edilmiştir. Genel olarak binalarda yapılan yalıtım uygulamalarının geri ödeme süreleri 2-5 yıl arasında değişmektedir.
Tesisatlarda ise bu süre 1 yılın altına kadar inmektedir.

## Slide 11
71,76 + 25,85 =97,61 kWh/m2.yıl
97,61 / 124,52 = %78 sadece ısıtma ve soğutma kaynaklı
Notes: 12/1

## Slide 13
U: Isıl geçirgenlik katsayısı (m2K/W)
Q: Transfer olan ısıl enerji miktarı (W)
A: Isı geçişine dik yüzey alanı (m2)
θ: Sıcaklık (K, °C)
Ri
Re
Notes: 8/1

## Slide 14
  Cam, binalardaki enerji tasarrufunda çok önemli katkı sağlayabilecek yalıtım unsurlarından biridir.
Cam Kaplama uygulamaları ile
Isı yalıtımı
Güneş kontrolü
Ekonomik ve çevresel bilançolar açısından ısınma çok daha ön planda olmakla birlikte soğutma da Türkiye coğrafyası açısından ihmal edilemeyecek bir ihtiyaçtır.
Yalıtım Camı Üniteleri
Notes: 7

## Slide 15
Yüksek performanslı low E kaplamalı yalıtım camı üniteleri ısı kayıplarını
tekcama göre 5 kat
standart yalıtım camı ünitelerine göre 2,5 kat
azaltmaktadır.
Low E kaplama yalıtım camı ünitesinin 2. veya 3. yüzeyinde yer alabilir.
Yüksek Performanslı Low E Kaplamalı Yalıtım Camı Üniteleri
 | U Değeri W/m²K (ısı geçirgenlik katsayısı) | 
 | kuru hava | argon
4 mm Tekcam | 5,8 | 
st. yalıtım camı (4+12+4) mm | 2,9 | 2,7
(4+12+4) mm | 1,6 | 1,2
(4+16+4) mm | 1,4 | 1,1
(4+12+4+12+4) mm | 0,9 | 0,7
(4+16+4+16+4) mm | 0,7 | 0,6
Notes: 7

## Slide 16
Performans Beyanı
veya
ETA
G belgesi
veya
Ulusal Teknik Onay

## Slide 17
ISI YALITIM UYGULAMALARI

## Slide 18
BİNALAR
Duvarlar
Çatılar
Döşemeler
Dıştan
İçten
Sandviç
Eğimli Çatılar
Teras Çatılar
Çatı Arası
Kullanılan
Çatı Arası
Kullanılmayan
Geleneksel
Ters Teras
Notes: 4/5

## Slide 19
Isı köprülerine karşı önlem alınmalıdır.
Yüksek ısıl dirence sahip bölge. (Yalıtımlı Duvar)
Düşük ısıl dirence sahip bölge. (Yalıtımsız tavan/taban)
Isı Köprüsü
Temel Uygulama Kuralları

## Slide 20
Binalarda yapılan yalıtım uygulamalarının bir bütünlük içerisinde sürekliliğinin sağlanması gereklidir.
Temel Uygulama Kuralları

## Slide 21: Uygulama Alanları
Eğimli ve Teras Çatılara,
Dışa veya garaj, depo gibi kullanılmayan bölümlere bakan duvarlara,
Toprak veya içerisinde yaşanmayan mahaller daireleri ayıran döşemelere
Tesisat boruları ile havalandırma kanallarına yapılır.
Pencerelerden olan ısı kayıp ve kazançları, kaplamalı cam ve yalıtımlı doğrama kullanarak azaltılarak enerji tasarrufu sağlanır.

## Slide 22
1- Çatı Örtüsü
2- Su Yalıtımı
3- Çatı Tahtası
4- Havalandırılan
Çatı Arası Boşluğu
5- Isı Yalıtımı
6- Döşeme Paneli
7- Tavan Sıvası
1
2
3
4
5
6
7
Çatı arası kullanılmayan eğimli çatılarda ısı yalıtımı
Bu detayda çatı arasının havalandırılması çok önemlidir. Aksi halde yoğuşma sonucu ısı yalıtım malzemesi zarar görebilir.
Isı köprüsü oluşmaması için duvar ısı yalıtımı ile çatı ısı yalıtımının sürekliliği sağlanmalıdır.

## Slide 23
Çatı arası kullanılmayan eğimli çatılarda ısı yalıtımı
Cam yünü şilte üzerine buhar kesici özelliği olan su buharı geçişine karşı yüksek dirence sahip (örn. naylon) bir malzeme serilmemelidir.

## Slide 24
5- Isı yalıtımı
6- Buhar kesici
7- Çatı tahtası
8- Mertek
9- Tavan kaplaması
1- Çatı örtüsü
2- Kiremit tespit çıtası
3- Baskı çıtası
4- Nefes alan su yalıtım örtüsü
Havalandırma Boşluğu: Kiremitler ile su yalıtım malzemesi arasındaki boşluk en az 50mm olmalıdır.
Çatı arası kullanılan eğimli çatılarda ısı yalıtımı
Isı yalıtımı mertek arası, mertek üstü veya mertek altına uygulanabilir.
Malzemelerin buhar difüzyon özelliklerine göre yoğuşma analizi yapılarak gerekli önlemler alınmalıdır.

## Slide 25
Çatı arası kullanılan eğimli çatılarda ısı yalıtımı

## Slide 26
Çatı arası kullanılan eğimli çatılarda ısı yalıtımı

## Slide 27
1- Son Kat Dış Cephe Kaplaması
2- File Taşıyıcılı Isı Yalıtım Sıvası
3- Isı Yalıtım Dübeli
4- Isı Yalıtım Levhası
5- Isı Yalıtım Yapıştırıcısı
6- Betonarme Perde/Dolgu duvar
7- İç Sıva
Dış duvarların dıştan ısı yalıtımı
Duvarlarda Isı Yalıtımı
Bu uygulama yapı kabuğunun sıcak tarafta kalması dolayısıyla en ideal dış duvar yalıtım detayıdır.
Bu detayda; ısı köprüsü ve yoğuşma sorunları tamamen ortadan kalkar.
Isıtma sistemi kapatıldıktan sonra konfor koşulları devam eder.

## Slide 28
Dış duvarların dıştan ısı yalıtımı -Uygulama Adımları

## Slide 29
Dış duvarların dıştan ısı yalıtımı -Uygulama Adımları

## Slide 30
Dış duvarların dıştan ısı yalıtımı -Uygulama Adımları

## Slide 31
Levhalar şaşırtmalı olarak yerleştirilmelidir.
Isı yalıtım malzemeleri arasında boşluk kalmamalıdır.
Dış duvarların dıştan ısı yalıtımı – Temel Prensipler
Duvarlarda Isı Yalıtımı
+5°C’nin altında ve 30°C’nin üzerinde uygulama yapılmamalıdır.
Uygulama yüzeyinde bulunan kir, toz, yağ, kabarmış boya, kalkmış sıva gibi bozuk yüzeyler temizlenmelidir.
Uygulama kuru yüzeylere yapılmalıdır.

## Slide 32: TEŞEKKÜRLER