## Slide 8
Havalandırma %75 ısı geri kazanımı
Temiz hava
Kirli hava
Fresh air in
Extraction of air
Yalıtım: U < 0.15 W/(m²K) Uw < 0.8 W/(m²K) termal köprüler olmaksızın
Hava sızdırmazlığı: n50 < 0.6/h
Isıtma enerjisi ihtiyacı < 15 kWh/(m²a)
Hava sızdırmazlığı < 0.6 /h
Primer enerji ihtiyacı < 120 kWh/(m²a)
Isı yükü < 10 W/m²
Aşırı sıcaklık < 10 %
Üç camlı pencere düşük-e Ug < 0.8 W/(m²K) g = 50 - 55 %