## Slide 1: Su Yalıtım Yönetmeliği
27/10/2017 tarihinde yayınlandı, 01/06/2018 tarihinde zorunlu oldu..
Notes: Soru 1

## Slide 2: Yönetmelik
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
İlke, Görev, Yetki ve Sorumluluklar
Projelendirmeye ve Uygulamaya İlişkin Genel Esaslar
Yalıtım İçin Yüzey ve Malzeme Hazırlığı İşlemleri
Temel, Döşeme ve Perde Duvarlarda Su Yalıtımı
Balkon ve Çatılarda Su Yalıtımı
Islak Hacimlerde Su Yalıtımı
Su Depoları ve Havuzlarda Su Yalıtımı
Notes: Soru 1

## Slide 3: Su Yalıtım Yönetmeliği Ekleri
Polimer Bitümlü Örtüler Uygulama Kural Standardı | TS 11758-2
Polimer Modifiye Bitümlü Kalın Kaplamalar İle Temel Perde Yalıtımı Yapılması | TS 13671
Plastik veya Kauçuk Örtüler Uygulama Kural Standardı | TS 13658
Sürme Su Yalıtım Malzemeleri İle Temel Yalıtımı Yapılması | TS 13766
Notes: Soru 1

## Slide 4
Su Yalıtımı
Drenaj
Yapısal
Yüzeysel
Notes: Soru 2

## Slide 5
Yüzeysel
Sürme
Serme
Çimento
Bitüm
Reaksiyon
Plastik/Kauçuk Örtü
Polimer Bitümlü Örtü
Notes: Soru 2

## Slide 6: Su Yalıtım Yönetmeliği
Temel ve Perdeler | Su tipi | Uygulama alanı |  | Suyun etki tipi
Yer altı su seviyesinin üzerinde bulunan | Kapilar su Bağlı su Sızıntı suları | Çok geçirgen zeminler > 10-4 m/s |  | Zemin nemi ve birikme yapmayan zemin suları (Basınçsız su)
 |  | Az geçirgen zeminler ≤ 10-4 m/s | Drenajlı | 
 |  |  | Drenajsız temel derinliği<3m | Biriken sular (Dıştan etki eden geçici basınçlı su)
Yer altı su seviyesinin altında bulunan | Yer altı suyu | Tüm zemin ve yapı tipi ve inşa şekilleri için |  | Dıştan basınçlı su (Dıştan etki eden sürekli basınçlı su)
Notes: Soru 3

## Slide 7: Su Yalıtım Yönetmeliği
(3) Temel ve/veya perdeleri yeraltı su seviyesinin altında bulunan binalarda, zeminin geçirgenliğine bakılmaksızın dıştan etki eden basınçlı su etkisine karşı yalıtım önlemleri alınır.
(4) Yapı yüksekliği 51,50 metreyi aşan veya kapalı kullanma alanı 10.000 m2’den fazla olan bodrumlu binalarda, her koşulda basınçlı su etkisine karşı su yalıtımı yapılır.
MADDE 9
Notes: Soru 3

## Slide 8
Yapısal Yalıtım:
MADDE 11
(6) Yapısal yalıtım sağlamak üzere yapılacak uygulamalarda;
a) Kullanılacak betonun su işleme derinliği TS EN 12390-8 standardına göre en fazla 30 mm olmalı veya beton, yeraltı suyunun yapıda oluşturacağı su etkisi de dikkate alınarak en az C35/45 sınıfında ve su/çimento oranı 0.45’ten az, çimento dozajı 360 kg/m3’ten fazla olmalıdır.
b) Betonun döküm ve bakım kurallarına uyulur.
c) Betonun su geçirimsizlik özelliklerini değistirmek üzere kullanılacak malzemeler TS 13515 standardı Madde 9.8 esas alınarak, betona, karıştırma işlemi esnasında ilâve edilmelidir.
ç) Yapısal elemanlarda oluşabilecek çatlak genişlikleri, TS 500 standardına göre agresif çevre koşulları altında kontrol edilerek su geçirimsizliğinin sağlanabildiği gösterilir.
d) Derzler (soğuk derz, genleşme derzi ve benzeri) sızdırmazlık tamamlayıcı malzemeler ile su nüfuzundan korunur.
Notes: Soru 3

## Slide 9
Notes: Soru 3

## Slide 10
Yüzeysel Yalıtım:
MADDE 11
(1) Toprakla temas eden temel, döşeme ve perde duvarlarda su yalıtımı;
a) Örtü veya sürme esaslı yalıtım malzemeleri ile yüzeysel yalıtım sistemi oluşturularak, ve/veya
b) Yapısal yalıtım sağlanarak, yapılabilir.
(3) Basınçlı su etkisine maruz yatay yüzeylerde, yüzeysel yalıtım sisteminin örtü tipi malzemeler ile oluşturulması esastır.
(4) Birden fazla yalıtım malzemesi veya yöntemi, ancak birbirleri ile uyumlu olması hâlinde birlikte kullanılabilir.
(5) Örtü tipi ve sürme esaslı yalıtım malzemeleri, yapı elemanının suyla temas eden dış yüzeyine veya malzemeyi hidrostatik basınca karşı koruyabilecek bir katmanla korunmaları koşuluyla, ara katman olarak uygulanabilir.
Notes: Soru 3

## Slide 11: Uygulama
Notes: Soru 3

## Slide 12: Uygulama
a
a
Notes: Soru 3

## Slide 13: Çatı Yalıtımı
Notes: Soru 3

## Slide 14: Uygulama
Ayrık Nizam Teras Çatılarda h ≤ 21,50 m
Notes: Soru 3

## Slide 15: Uygulama
Ayrık Nizam Teras Çatılarda h ≤ 21,50 m
Notes: Soru 3

## Slide 16: Uygulama
Ayrık Nizam Teras Çatılarda h ≤ 21,50 m
Notes: Soru 3

## Slide 17: Uygulama
  Bitişik Nizam ve Yüksek Yapılarda
Notes: Soru 3

## Slide 18: Uygulama
  Bitişik Nizam ve Yüksek Yapılarda
Notes: Soru 3

## Slide 19: Uygulama
  Bitişik Nizam ve Yüksek Yapılarda
Notes: Soru 3

## Slide 20: Uygulama
Eğim %1,5 tan
az olmamalıdır.
Boru çapları 100mm'den
az olmamalıdır
Yangın Yönetmeliğine
uygun olmalıdır.
Notes: Soru 3