## Slide 1
YANGIN GÜVENLİĞİ
VE
CEPHE YANGINLARI

## Slide 2: 2012-2018 Yangın İstatistikleri – İstanbul
Yangın oluşma riski sanıldığı kadar az değildir.
Yıllar | Konut | Fabrika | Diğer Bina | Toplam
2012 | 5.129 | 136 | 7.069 | 12.334
2013 | 4.902 | 159 | 7.853 | 12.914
2014 | 5.261 | 123 | 7.869 | 13.253
2015 | 5.869 | 157 | 8.957 | 14.983
2016 | 5.910 | 153 | 8.887 | 14.950
2017 | 5.762 | 166 | 9.224 | 15.152
2018 (Ocak - Kasım) | 4.421 | 148 | 6.624 | 11.193
Ortalama | 5.472 | 149 | 8.310 | 13.931

## Slide 3: Tasarım Esasları – Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 305/2011/EU
İnşa edilen yapının yük taşıma kapasitesi, öngörülmüş olan belirli bir süre boyunca azalmamalıdır.
Yapılardaki alev ve duman oluşumu ile yayılımı sınırlandırılmalı,
Komşu yapılara yangın yayılımı sınırlandırılmalı,
Yapı içerisinde yaşayanlar yapıyı terk edebilmeli veya başka şekillerde kurtarılabilmeli,
Kurtarma ekibinin yapı içindeki emniyeti göz önüne alınacak şekilde tasarlanmalıdır.

## Slide 4
Çelik Konstrüksiyon Yapılarda Yangın Güvenliği
Çeliğin de sıcaklığın artması ile mukavemeti zayıflar.
Betonda meydana gelen dökülme ve kırılmalar nedeniyle donatılar açığa çıkar ve sıcaklık etkisi ile yapı elemanının yük taşıma kapasitesinin önemli ölçüde azalır.

## Slide 5: Taşıyıcı Sistemler için Asgari Yangına Dayanım Süreleri
 | Yapı Elemanı | Yangın Dayanım Süresi (dak) | Etkilenen Yüzey
1. | Taşıyıcı Sistem (çerçeve, kiriş veya kolon) | R Bkz. EK-3c | Etkilenen yüzeyler
2. | Yük Taşıyıcı Duvar (aşağıdaki maddelerde de açıklanmayan duvar) | R Bkz. EK-3c | Ayrı ayrı her bir yüzey
3. | Döşemeler |  | 
 | a) İki katlı konutun ikinci katında (garaj veya bodrum kat üstü hariç) | REI 30 | Alt yüzeyden
 | b) Bir dükkân ve üstündeki kat arasında | REI 60 veya Bkz. EK-3c (hangisi daha büyükse) | 
 | c) Kompartıman döşemeleri dahil her türlü diğer döşemeler | REI Bkz. EK-3c | 
 | d) Bodrum kat ile zemin kat arası döşeme | REI 90 veya Bkz. EK-3c (hangisi daha büyükse) | 
Yük taşıyan yapı elemanlarının sağlaması gereken asgari yangına dayanım süreleri yönetmelik Ek-3B’de verilmiştir.

## Slide 6: Tasarım Esasları – Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 305/2011/EU
İnşa edilen yapının yük taşıma kapasitesi, öngörülmüş olan belirli bir süre boyunca azalmamalıdır.
Yapılardaki alev ve duman oluşumu ile yayılımı sınırlandırılmalı,
Komşu yapılara yangın yayılımı sınırlandırılmalı,
Yapı içerisinde yaşayanlar yapıyı terk edebilmeli veya başka şekillerde kurtarılabilmeli,
Kurtarma ekibinin yapı içindeki emniyeti göz önüne alınacak şekilde tasarlanmalıdır.

## Slide 7: Yapılardaki alev ve duman oluşumunun sınırlandırılması
Yangınların başlangıç aşamasında can ve mal kaybı büyümeden söndürülmesi daha kolaydır. Bu amaçla; yangın algılama, alarm ve söndürme sistemleri tesis edilmelidir.
İç yüzeylerde kullanılan malzemelerin yangına karşı tepki sınıfları Yönetmeliğe uygun olmalıdır.
Madde 29: Binalarda Kullanılacak Yapı Malzemeleri : (ÖRNEK 1)
"(3) Duvarlarda iç kaplamalar ile içte uygulanacak ısı ve ses yalıtımları; en az normal alevlenici, yüksek binalarda ve kapasitesi 100 kişiden fazla olan sinema, tiyatro, konferans ve düğün salonu gibi yerlerde ise en az zor alevlenici (en az C - s3, d2) malzemeden yapılır.

## Slide 8: Yapılardaki alev ve duman oluşumunun sınırlandırılması
Madde 26: Döşemeler : (ÖRNEK 2)
(2) Döşeme kaplamaları en az normal alevlenici, yüksek binalarda ise en az zor alevlenici (en az C - s3, d2) malzemeden yapılır.
(3) Döşeme üzerinde kolay alevlenen (F) malzemeden ısı yalıtımı yapılmasına, üzeri en az 2 cm kalınlığında şap tabakası ile örtülmek şartı ile müsaade edilir.
(4) Ayrık nizamda müstakil konutlar dışındaki binaların tavan kaplamaları ve asma tavanlarının malzemesinin en az zor alevlenici (en az C - s3, d2) olması gerekir.

## Slide 9: Yapılardaki alev ve duman yayılımının sınırlandırılması
Yapılar; kullanım amacına, kullanıcı sayısı ve yanıcı yük miktarına bağlı olarak; yangın ayırıcı özelliğe sahip duvar, döşeme ve tavandan oluşan Yönetmelikte verilen alanlara uygun olarak yangın kompartımanlarına ayrılmalıdır.
Bina kullanım sınıfları |  |  | En fazla kompartıman alanı
1 | Konutlar |  | sınırsız
2 | Konaklama |  | 4000m2 (1)
3 | Kurumsal Binalar | Sağlık hizmeti amaçlı binalar | 1500m2 (1)
 |  | Eğitim tesisleri | 6000m2 (2)
4 | Büro Binaları |  | 8000m2 (1)
5 | Ticaret Amaçlı Binalar (4) |  | 2000m2 (2)
6 | Toplanma Amaçlı Binalar | Yeme içme, Eğlence Müzeler ve sergi yerleri | 4000m2 (2)
 |  | Diğer toplanma amaçlı binalar | 6000m2 (2)
Not : (1) Binalarda uygun yangın kontrol sistemleri (otomatik algılama, yağmurlama sistemi, duman tahliye sistemi ve benzeri) yapılmış ise kompartıman alanı 2 katına çıkarılabilir. (2) Binalarda uygun yangın kontrol sistemleri (otomatik algılama, yağmurlama sistemi, duman tahliye sistemi ve benzeri) yapılmış ise kompartıman alanı sınırsızdır. |  |  | 

## Slide 10: Tasarım Esasları – Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 305/2011/EU
İnşa edilen yapının yük taşıma kapasitesi, öngörülmüş olan belirli bir süre boyunca azalmamalıdır.
Yapılardaki alev ve duman oluşumu ile yayılımı sınırlandırılmalı,
Komşu yapılara yangın yayılımı sınırlandırılmalı,
Yapı içerisinde yaşayanlar yapıyı terk edebilmeli veya başka şekillerde kurtarılabilmeli,
Kurtarma ekibinin yapı içindeki emniyeti göz önüne alınacak şekilde tasarlanmalıdır.

## Slide 11: Komşu yapılara yayılımın sınırlandırılması
Bir binadan diğerine yangın yayılmamalı, komşu binalarda yaşayan kişilerin can emniyetini tehlikeye atmamalı veya kabul edilemeyecek mal kaybına yada toplumsal sonuçlara neden olmamalıdır.
Yangın; aralarından cadde geçen karşılıklı iki bina gibi tamamen ayrı olan yapılar arasında olabileceği gibi birbirine bitişik olan yapılar arasında yayılabilir.
Madde 25: Yangın Duvarları : (ÖRNEK 1)
"(3) Bitişik nizam yapıları birbirinden ayıran yangın duvarları, yangına en az 90 dakika dayanıklı olarak projelendirilir.

## Slide 12: Komşu yapılara yayılımın sınırlandırılması
Madde 28: Çatılar : (ÖRNEK 2: Bitişik Nizam yapılar ile ilgili hükümler)
(1f): Bitişik nizam binalarda, çatılarda çıkan yangının komşu çatıya geçmesi, ihtimalleri göz önünde bulundurulur.
(3): Yüksek binalarda ve bitişik nizam yapılarda;
a) Çatıların oturdukları döşemelerin yatay yangın kesici niteliğinde,
b) Çatı taşıyıcı sistemi ve çatı kaplamalarının yanmaz malzemeden, olması gerekir.

## Slide 13: Komşu yapılara yayılımın sınırlandırılması
Madde 28: Çatılar : (ÖRNEK 2: Ayrık Nizam Yapılar ile ilgili hükümler)
(2): Çatı kaplamalarının BROOF sınıfı malzemelerden, çatı kaplamaları altında yer alan yüzeyin veya yalıtımın en az zor alevlenici malzemelerden olması gerekir. Ancak, çatı kaplaması olarak yanmaz malzemelerin kullanılması durumunda üzerine çatı kaplaması uygulanan yüzeyin en az normal alevlenen malzemelerden olmasına izin verilir.

## Slide 14: Tasarım Esasları – Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 305/2011/EU
İnşa edilen yapının yük taşıma kapasitesi, öngörülmüş olan belirli bir süre boyunca azalmamalıdır.
Yapılardaki alev ve duman oluşumu ile yayılımı sınırlandırılmalı,
Komşu yapılara yangın yayılımı sınırlandırılmalı,
Yapı içerisinde yaşayanlar yapıyı terk edebilmeli veya başka şekillerde kurtarılabilmeli,
Kurtarma ekibinin yapı içindeki emniyeti göz önüne alınacak şekilde tasarlanmalıdır.

## Slide 15: Tahliye Tedbirleri
Yangın anında binanın güvenli bir şekilde boşaltılması mümkün olmalıdır. Yönetmeliğe uygun olarak binada yeterli uzunlukta, genişlikte kolayca geçilebilir, yeterli sayıda ve uygun bir şekilde yerleştirilmiş, yangın anında zemin katından dışarıya ya da diğer güvenli yerlere açılan, çıkışlar bulunmalıdır.
Yangın çıkışları ve merdivenler yangın ve zararlı etkileri olan ısı ve dumandan arındırılmış olmalıdır.

## Slide 16: Tasarım Esasları – Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 305/2011/EU
İnşa edilen yapının yük taşıma kapasitesi, öngörülmüş olan belirli bir süre boyunca azalmamalıdır.
Yapılardaki alev ve duman oluşumu ile yayılımı sınırlandırılmalı,
Komşu yapılara yangın yayılımı sınırlandırılmalı,
Yapı içerisinde yaşayanlar yapıyı terk edebilmeli veya başka şekillerde kurtarılabilmeli,
Kurtarma ekibinin yapı içindeki emniyeti göz önüne alınacak şekilde tasarlanmalıdır.

## Slide 17: Söndürme ve Kurtarma Ekiplerinin Emniyeti
Yapı söndürme işlemi tamamlanana dek yıkılmayacak şekilde tasarlanmalı ve bina çevresinde; yangınların söndürülmesi ve insanların kurtarılması için gerekli olan tedbirler alınmalıdır.
Yangın boyunca işletilmesi gereken tesisatlar, çalışma düzenini gerekli olan zaman aralığında sürdürecek şekilde tesis edilmelidir.
Yüksek binalarda bulunan asansörler; kurtarma ve söndürme operasyonlarında kullanılabilecek şekilde ayrı güç hatlarından beslenmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır.
Tehlikeli maddelerin işaretlenmesi ve yangına müdahale ekiplerine yardımcı olacak işaretler kullanılmalıdır.
Yangın Müdahale holü

## Slide 18
Dış Cephelerde Yangın Güvenliği

## Slide 19: Dış Duvar/Cephelerde yangın güvenliği
Temel Strateji ve hedefler | Örnek tedbirler
Yangının başladığı hacim içerisinde tutulması ve yayılımını sınırlandırması | İç yüzeylerde kullanılacak olan malzemelerin yangına karşı tepki sınıflarına göre seçilmesi,
Yangının bir kattan diğerine atlamasının / cephe boyunca yayılımının önlenmesi | Cephelerde kullanılacak olan malzemelerin yangına karşı tepki sınıflarına göre seçilmesi, Kat geçişleri veya pencere kenarlarında bariyer uygulamaları, betonarme çıkma tasarımları vb.,
Çevredeki binalarda başlamış olan bir yangının bina içine girmesini önlenmesi | Pencere vb. açıklıklarda alınacak önlemler, Binalar arası mesafeler,

## Slide 20: Dış cephelerde kullanılan malzemelerin yangına karşı tepki sınıfları Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik’e uygun olmalıdır.
Madde 27: Cepheler:
(1) Dış cephelerin, bina yüksekliği 28.50 m'den fazla olan binalarda (en az) zor yanıcı malzemeden (A2 - s1, d0) ve diğer binalarda ise en az zor alevlenici (C - s3, d2) malzemeden olması gerekir.
Dış Duvar/Cephelerde yangın güvenliği

## Slide 21
Cepheler, yangının yayılmasını önleyecek şekilde tasarlanmalıdır,
Yönetmelik 2015
Madde 27: Cepheler:
(1 Devamı) Alevlerin bir kattan diğer bir kata geçmesini engellemek için iki katın pencere gibi korumasız boşlukları arasında düşeyde en az 100 cm yüksekliğinde yangına dayanıklı cephe elemanıyla dolu yüzeyler oluşturulur veya cephe iç kısmına en çok 2 m aralıklarla 1,5 m mesafede yağmurlama başlıkları yerleştirilerek cephe otomatik yağmurlama sistemi ile korunur.
Dış Duvar/Cephelerde yangın güvenliği

## Slide 22
Madde 27 (2) Geleneksel cephe sistemleri:
a) Isı yalıtım malzemesi, ısı yalıtım yapıştırıcısı, dübel, sıva filesi, sıva ve benzeri diğer teçhizat kullanılarak teşkil edilen ısı yalıtım sistemi uygulandığında, sistem, ilgili standartlar kapsamında akredite bir laboratuvar tarafından sertifikalandırılmalıdır. Sertifikalandırılan sistem detayları ve teknik özellikleri piyasaya arz dokümanlarında yer alır.
Sertifika: Dış cephe ısı yalıtım sistemi TS EN 13501-1 standardına göre hazırlanmış yangına tepki sınıflandırma raporudur.
Dış Duvar/Cephelerde yangın güvenliği

## Slide 23
(2) Geleneksel cephe sistemleri:
Dış cephesi zor alevlenici (en az C - s3, d2) malzeme veya sistemden oluşan, yüksekliği 28.50 m'den az olan binalarda, tabii veya tesviye edilmiş zemin kotu üzerindeki 1.5 m mesafe hiç yanmaz malzeme ile kaplanmalı; bina yüksekliği 6.50 m'den fazla olan binalarda pencere ve benzeri boşluklarının yan kenarları en az 15 cm ve üst kenarı en az 30 cm eninde hiç yanmaz malzeme ile yangın bariyerleri oluşturulmalıdır.
Açıklama: Isı yalıtım sistemi en az C-s3, d2 (örneğin EPS veya XPS içeren sistemler) ise zemin kotu üzerindeki 1.5 m mesafenin hiç yanmaz dekoratif tuğla, taş vb. ürünler veya A1 sınıfı sıvalar kaplanması gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu hüküm ilk 1,5m’lik kısmın yanmaz ısı yalıtım malzemeleri ile kaplanmasını şart koşmaz.
Dış Duvar/Cephelerde yangın güvenliği

## Slide 24
Bariyer şartları;
Bina yüksekliği 6,5m ile 28,5m arasında olmalı.
Isı yalıtım sistemi en az C-s3, d2 (örneğin çimento sıvalı EPS veya XPS içeren sistemler) olmalı.
Bina yüksekliği 6,5m’nin altında ise bariyer yapılması şart değildir.
Uygulama Esasları:
Yalıtım alevle karşılaşacak yüzeyin üstünde olmalı.
Taşyünü levhalar yangında düşmeyecek şekilde yapı elemanına çelik çivili dübellerle monte edilmelidir.
Dış Duvar/Cephelerde yangın güvenliği

## Slide 25
Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik
Giydirme cephe: Binanın taşıyıcı sistemine kendine ait bir konstrüksiyon yardımı ile asılı olarak yapının kabuğunu oluşturan, binanın yükünü almayan, önceden üretilmiş değişik malzemelerden oluşan dış duvarları,
1- Dış cephe kaplaması
2- Havalandırma boşluğu
3- Profil (metal)
4- Isı yalıtımı
5- Duvar
1
2
3
4
5
Dış Duvar/Cephelerde yangın güvenliği

## Slide 26
Madde 27 (3) Giydirme cephe sistemleri;
Cephe elemanları ile alevlerin geçebileceği boşlukları bulunmayan döşemelerin kesiştiği yerler, alevlerin komşu katlara atlamasını engelleyecek şekilde döşeme yangın dayanımını sağlayacak süre kadar yalıtılır.
Derzleri açık veya havalandırmalı giydirme cephe sistemli binalarda kullanılan cephe ve yalıtım malzemeleri en az zor yanıcı (A2 - s1, d0) olmalıdır."
Dış Duvar/Cephelerde yangın güvenliği
Hatalı Giydirme Cephe Uygulamaları

## Slide 27
Teşekkürler