## Slide 2: Yapı Güvenliği
Yapının;
ekonomik ömrü boyunca,
statik proje hesap değerlerini
koruyabilmesidir.

## Slide 3: Yapı Güvenliği
Yapılarımızın
%90’nı
betonarme

## Slide 4
Prof. Dr.
Mehmet Ali Taşdemir
İTÜ

## Slide 5
Demir
Betonun kimyasal oluşum sürecinde,
Oturmalar veya çeşitli nedenlerle, oluşan kılcal çatlaklardan giren: H2O (su)
ortamda bulunan,
O2 (oksijen gazı) ile
Fe (demir) üzerinde korozyonu oluşturur.

## Slide 6
*Prof. Dr. Şakir Erdoğdu / KTÜ
Korozyona bağlı kesit
kaybının 0.25 mm/yıl olduğu
kabulüyle, S420b sınıfı Ø12
inşaat demirinin 10 yıl
sonunda başlangıca göre kesit
alanında meydana gelen kayıp
%34 kadardır.
Yani, 10 yıl sonunda donatı
başlangıçtaki taşıma
kapasitesinin %66`sını
kaybetmiş olmaktadır.*

## Slide 7
1- Sızarak:
2- Kapilarite:
3- Yoğuşma

## Slide 8
1- Sızarak:
2- Kapilarite:
3- Yoğuşma
Su Yalıtımı
Isı Yalıtımı

## Slide 9
Kurallar
Tip İmar Yönetmeliği
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
Standartlar
Ürün Standartları
Uygulama Kural Standartları
Tarifler
Genel Teknik Şartnameler
Birim Fiyat Tarifleri
Su Yalıtımı Yönetmeliği

## Slide 10
Mevcut Yönetmelikler
Malzemelerde;
Es2d2 BROOF
işaretlerini zorunlu kılıyor.

## Slide 11
TİP İmar Yönetmeliği Su Yalıtımının
Projelendirilmesini,
Denetlenmesini,
Raporlanmasını
zorunlu kılıyor.

## Slide 12: Su Yalıtım Yönetmeliği
27/10/2017 tarihinde yayınlandı, 01/06/2018 tarihinde zorunlu oldu..

## Slide 13: Su Yalıtım Yönetmeliği

## Slide 14: Su Yalıtım Yönetmeliği

## Slide 15: Su Yalıtım Yönetmeliği
Temel ve Perdeler | Su tipi | Uygulama alanı |  | Suyun etki tipi
Yer altı su seviyesinin üzerinde bulunan | Kapilar su Bağlı su Sızıntı suları | Çok geçirgen zeminler > 10-4 m/s |  | Zemin nemi ve birikme yapmayan zemin suları (Basınçsız su)
 |  | Az geçirgen zeminler ≤ 10-4 m/s | Drenajlı | 
 |  |  | Drenajsız temel derinliği<3m | Biriken sular (Dıştan etki eden geçici basınçlı su)
Yer altı su seviyesinin altında bulunan | Yer altı suyu | Tüm zemin ve yapı tipi ve inşa şekilleri için |  | Dıştan basınçlı su (Dıştan etki eden sürekli basınçlı su)

## Slide 16: Su Yalıtım Yönetmeliği
(3) Temel ve/veya perdeleri yeraltı su seviyesinin altında bulunan binalarda, zeminin geçirgenliğine bakılmaksızın dıştan etki eden basınçlı su etkisine karşı yalıtım önlemleri alınır.
(4) Yapı yüksekliği 51,50 metreyi aşan veya kapalı kullanma alanı 10.000 m2’den fazla olan bodrumlu binalarda, her koşulda basınçlı su etkisine karşı su yalıtımı yapılır.

## Slide 17: Su Yalıtım Yönetmeliği

## Slide 18: Su Yalıtım Yönetmeliği
Su Yalıtımı
Drenaj
Yapısal
Yüzeysel

## Slide 19: Su Yalıtım Yönetmeliği
Yüzeysel
Sürme
Serme
Çimento
Bitüm
Reaksiyon
Plastik/Kauçuk Örtü
Bitümlü Örtü

## Slide 20: Su Yalıtım Yönetmeliği
Polimer Bitümlü Örtüler Uygulama Kural Standardı | TS 11758-2
Polimer Modifiye Bitümlü Kalın Kaplamalar İle Temel Perde Yalıtımı Yapılması | TS 13671
Plastik veya Kauçuk Örtüler Uygulama Kural Standardı | TS 13658
Sürme Su Yalıtım Malzemeleri İle Tewmel Yalıtımı Yapılması | TS 13766

## Slide 21: Temel Yalıtımı
Doğru Yalıtım
Pişmanlık Yalıtımı

## Slide 22: Temel Yalıtımı
Yapısal Yalıtım:
Kullanılacak betonun su işleme derinliği TS EN 12390-8 standardına göre en fazla 30 mm olmalı veya beton, en az C35/45 sınıfında ve su/çimento oranı 0.45’ten az, çimento dozajı 360 kg/m3’ten fazla olmalıdır.
Betonun döküm ve bakım kurallarına uyulacaktır
Derzler (soğuk derz, genleşme derzi ve benzeri) sızdırmazlık tamamlayıcı malzemeler ile su nüfuzundan korunacaktır

## Slide 24: Temel Yalıtımı
Yüzeysel Yalıtım:
Taban ve perdelerde bitümlü veya sentetik örtüler; perdelerde kalın bitümlü kaplamamalar, reçine esaslı sürme su yalıtım malzemeleri
Birden fazla yalıtım malzemesi veya yöntemi, ancak birbirleri ile uyumlu olması hâlinde birlikte kullanılabilir.
Basınçlı su etkisine maruz yatay yüzeylerde, yüzeysel yalıtım sisteminin örtü tipi malzemeler ile oluşturulması esastır.

## Slide 25: Temel Yalıtımı

## Slide 26
4m
6m
Kullanım amacı | Kuru film kalınlığı1)
Neme karşı yalıtım | ≥ 3,0mm
Geçici süreli basınçlı suya karşı yalıtım - (Dıştan etki eden yüzey suları) | ≥ 3,0mm
Basınçlı suya karşı yalıtım - (Yeraltı suyu) | ≥ 4,0mm 2)
1) Kaynak [1] ve [2]’ye bakılmalıdır. 2) 0,075 N/mm2 (0,75 MPa) üzeri basınca maruz kalan alanlarda imalatçı/tedarikçi firmanın beyanı dikkate alınmalıdır. | 

## Slide 27: Çatı Yalıtımı

## Slide 28: Çatı Yalıtımı
Isı yalıtım malzemesi
Tüm ısı yalıtım malzemeleri TS825’e uygun olmalıdır.
Birim hacim kütlesi
Kg/m3
Basınç dayanımı
kPa
(en fazla %10
deformasyonda)
Kullanım detayı
Geleneksel teras çatılar
Ters teras çatılar
Mineral ve bitkisel lifli yalıtım mamulü (TS 901)
 150
 50
X
Ekstrude polistiren köpük (XPS) (TS 11989)
 30
 300
X
Genleştirilmiş polistiren köpük (EPS) (TS 7316 EN 13163)
 20
(Gezilmeyen çatılar)
 80
X
 30
(Gezilebilir çatılar)
 100
X

## Slide 29: Çatı Yalıtımı
Sd1
Sd2
SdT
Sd
P
Pi
Pi
Pd
Pd
Psd
Psi
Psi

## Slide 30: Çatı Yalıtımı
Eğim %1,5 tan
az olmamalıdır.
Boru çapları 100mm'den
az olmamalıdır
Yangın Yönetmeliğine
uygun olmalıdır.

## Slide 31: Uygulama
+50C≤

## Slide 32: Uygulama

## Slide 33: Uygulama

## Slide 34: Uygulama

## Slide 35: Uygulama

## Slide 36: Uygulama
Örtüler dereye paralel eğime dik olarak serilirler.
Yapıştırma tekniğine ve kurallarına uyulmalıdır.

## Slide 37: Uygulama
Beton en az C30 sınıfında olmalıdır.
Beton içindeki nemin %7’nin altında olması gerekir.
Çiğlenme noktası ısısının, yüzey sıcaklığından +40C fazla olması gerekir.
Genellikle m2’ye 1,5 – 2,0 kg arasında eşit kalınlıkta malzeme uygulanır.
Genellikle en az iki kat şeklinde uygulanır.

## Slide 38: Uygulama

## Slide 39: Uygulama
a
a

## Slide 40: Uygulama

## Slide 41: Uygulama

## Slide 42: Uygulama

## Slide 43: Uygulama
a
a

## Slide 44: Uygulama

## Slide 45
Uygulama

## Slide 46: Uygulama
1
1
2
2
1
1
2
2
Su Yalıtımı

## Slide 47: Uygulama
Ayrık Nizam Eğimli Çatılarda h ≤ 21,50 m

## Slide 48: Uygulama
Ayrık Nizam Eğimli Çatılarda h ≤ 21,50 m

## Slide 49: Uygulama
Ayrık Nizam Teras Çatılarda h ≤ 21,50 m

## Slide 50: Uygulama
Ayrık Nizam Teras Çatılarda h ≤ 21,50 m

## Slide 51: Uygulama
Ayrık Nizam Teras Çatılarda h ≤ 21,50 m

## Slide 52: Uygulama
  Bitişik Nizam ve Yüksek Yapılarda

## Slide 53: Uygulama
  Bitişik Nizam ve Yüksek Yapılarda

## Slide 54: Uygulama
  Bitişik Nizam ve Yüksek Yapılarda

## Slide 55: Uygulama
Islak Mekanlarda Yalıtım

## Slide 56: Uygulama
Su Depolarında Yalıtım

## Slide 57: Uygulama
Balkonlarda Yalıtım

## Slide 58: Uygulama
Kabuk Çatılarda Yalıtım

## Slide 59: Sorularınız?