## Slide 2
Fiziksel Akustik
Fizyolojik ve Psikolojik Akustik
Gürültü Etkileri ve Kontrolü
Mimari Akustik
Sualtı Akustiği
Müzik Akustiği ve Müzik Aletleri
Akustik Ölçümler ve Araçlar
Akustik ile ilgili Bilim Dalları

## Slide 3
Mimari Akustik
Yapı Akustiği
(Gürültü Denetimi/Sessizleştirme)
Bireylerin yaşadıkları ortamlarda (Açık hava/kapalı mekan) gürültünün olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla alınması gereken önlemlerin ele alındığı akustik dalıdır.
Hacim Akustiği
İşitsel algılamanın önemli olduğu mekanlarda, kaynaktan çıkan seslerin en iyi şekilde dinleyicilere ulaşmasını sağlamak üzere gereken önlemlerin ele alındığı akustik dalıdır.

## Slide 4
Ses Nedir?
Sesin Fiziksel Tanımı:
Esnek bir ortam içinde periyodik titreşimler yapan bir kaynağın, ortamın denge basıncında değişimler meydana getirmesi ve bu basınç değişimlerinin sabit bir hız ve belirli bir faz farkı ile ortamın uzak noktalarına kadar iletilmesidir.
Kısaca sesin oluşumu için titreşim yapan bir ses kaynağı ve esnek bir ortam gereklidir. (katı, sıvı, gaz)
İnsan kulağının algılayabildiği maddesel ortam titreşimlerine SES denir.

## Slide 5
Sesin Yayılma Hızı
C=
C: Sesin yayılma hızı (m/sn)
E:Ortamın esneklik katsayısı
Ortamın Özgül Ağırlığı
İncelik – Kalınlık
Azlık – Çokluk
Tını
ve ses Zaman içinde değişir.
Sesin yayılma hızı ortamın özgül ağırlığına ve esneklik katsayısına bağlıdır.

## Slide 6
Sesin İncelik – Kalınlığı
İnce ya da tiz ses örnekleri; çocukların sesi kısa tellerden, ince metallerden çıkan sesler, sivrisinek sesi.
Kalın ya da bas ses örnekleri; bas, bariton gibi erkek sesleri, kontrbas gibi büyük boyutlu çalgıların ya da uzun tellerin sesi.
Frekans(Hz), Periyod (sn), Dalga Boyu (cm,m) sesin inceliği ve kalınlığı ile ilgili büyüklükledir.

## Slide 7
Sesin İncelik – Kalınlığı
Periyod (Devir Süresi): Bir titreşimin süresine periyod denir.
T=
Dalga Boyu: Hava gibi elastik bir ortamda ses titreşimleri dalgalar halinde yayılır. Simgesi , birimi (m)’dir.
Frekans Tayfı: Bir ses dalgasında ses basınç düzeyleri ile frekanslar arası ilişkiyi gösteren grafiktir. Doğadaki sesler genellikle karmaşık sesler olduğundan bu seslerin frekans analizi yapılarak daha çok hangi frekanslarda seslerin olduğu gürültü kontrolü açısından bilinmesi gerekir.

## Slide 8
İşitme Alanı ve İşitsel Duyarlılık
dB’ in Algılanışı
Ses Düzeyindeki Değişim (dB) | Algılana Sesin Gürlüğündeki Değişim
3 | Ancak Hissedilebilir
5 | Belirgin Derece Farklı
10 | İki Kat Farklı
15 | Çok Farklı
20 | Dört Kat Farklı

## Slide 9
Mimaride ses düzeyleri dB’ dir. Desibel logaritmik bir büyüklük olduğundan aritmetik işlem yapılmaz.
1.Tablolar ile Toplama İşlemi: Ses düzeyleri eşit olan ses kaynaklarının toplam ses düzeylerinin hesabı için aşağıdaki tablodan yararlanılır.
Ses Kaynaklarının Sayısı (n) | Toplam Düzey (dB)
1 | N
2 | N+3
3 | N+5
4 | N+6
: | :
10 | N+10
n | 

## Slide 10
Ses Düzeyi Hesapları
Örnek 1: Bir keman 67 dB müzik çalmaktadır. 100 keman aynı düzeyde ses üretirse toplam ses düzeyi ne olur?
Tabladan da görebileceğimiz üzere N sayıda kaynaklar için kullanılan formül;
N+10 log n ise, Toplam ses düzeyi= 67+10log100
= 67+20=87dB
1.Tablolar ile Toplama İşlemi: Ses düzeyleri farklı olan ses kaynakları toplam ses düzeylerinin hesaplanması için aşağıdaki tablodan yararlanılır.

## Slide 11
Ses ile ilgili Fiziksel Olaylar
Sesin Doğması
Değişik tür bir enerjinin ses enerjisine dönüşmesi ile ses ortaya çıkar.
Ses katılarda, sıvılarda ve gazlarda doğup yayılabilir. Sesin yayılma hızı ortamın özelliklerine göre değişeceğinden sesin nerede doğduğu alınacak önlemler açısından önem kazanır.
Havada Doğan Sesler: Bir ses kaynağının titreşimleri havaya geçmesi ve havada yayılmasıdır. Canlı sesleri, gök gürültüsü, tv sesi, müzik sesi v.b.
Katıda Doğan Sesler: Bir ses kaynağının titreşimlerinin katıda doğup yayılmasıdır. Tesisat, havalandırma, jeneratör, adım sesleri v.b.

## Slide 12
Sesin Yansıması: Hava içinde yayılan ses enerjisi, duvar, döşeme v.b. Bir engele rastladığı zaman, bu enerjinin bir bölümü engelin yüzeyinde yansır.
Yansımanın niceliği ve niteliği olmak üzere iki boyutu vardır.
Yansımanın Niceliği: Yansımanın büyüklüğü anlamındadır. Yansıtma çarpanı . «r» ile gösterilen bu büyüklük, yüzeyden yansıyan sesin yüzeye gelen ses oranı olarak tanımlanır.
Yansımanın Niteliği: Yansıyan ses ışınlarını biçimsel olarak ele aldığımızda düzgün yansıma ve yayınık yansıma olarak ayrılır.

## Slide 13
Ses ile ilgili Fiziksel Olaylar
Sesin Yutulması: Gelen ses enerjisinin yansımayan bölümü yutulmuş sayılır. Sesin yutulması, ses enerjisinin başka tür bir enerjiye ya da ses dışı titreşimlere dönüşmesidir. Simgesi «a» dır. Örneğin bir yüzey sesin %85’ini yansıtıyorsa, o yutma çarpanı a=0,15’dir.
Anekoik ve Tam Yansımalı Oda
Anekoik oda tamamiyle yutucu elemanlarla kaplı bir odada, kaynaktan yayılan ses yansıyarak geri dönmeyeceği için ve sönümleneceği için sanki açık havada ilerliyormuş etkisi yaratacaktır.

## Slide 14
Ses ile ilgili Fiziksel Olaylar

## Slide 15
Bir levhayı titreştiren ses enerjisi, levhanın tespit yerlerindeki sürtünmeler, levhanın şekil değiştirmesiyle ilgili iç sürtünmeler, levhanın arkasında bulunan hava tabakasıyla ilgili sürtünmeler ve benzeri ile sonunda ısı enerjisine dönüşür.
Titreşen levhalar, bütün benzer sistemlerde olduğu gibi, öz frekanslarına yakın frekanslardaki sesleri en büyük oranlarda yutarlar. Titreşen levha özelliği gösteren gereçler kalın sesleri çok daha fazla yutarlar.
Ses ile ilgili Fiziksel Olaylar

## Slide 16
Gürültü Nedir?
İstenmeyen ve hoşa gitmeyen her türlü ses gürültü olarak tanımlanır.
Akustik açıdan tanımlarsak; gelişigüzel bir dalga biçimine ve birbiriyle harmonik ilişkisi olmayan birden çok frekans bileşenine sahip, yüksek basınçlı ve basıncı zaman içinde değişebilen, ani veya sürekli karmaşık sesler topluluğuna gürültü denir.

## Slide 17
Akustik Travma
Ses basınç düzeyi 120dB’ in üzerinde olduğunda, kulak zarının ve orta kulak elemanlarının büyük genlikli titreşimleri, genelde dokunma duyulanmasına benzer bir duyulanma yaratır.
İç kulak ve dengenin bozulması söz konusudur. 130dB’ in üzerindeki düzeylerde ise büyük oranda akustik travma oluşur.
80-100dB arası zararlı, 120dB’ in üstü ise acıya neden olmakta, 140dB ise dayanılmaz kabul edilmektedir.
Gürültünün İnsan Üzerindeki Etkileri

## Slide 18
BAZI GÜRÜLTÜ DEĞERLERİ VE ETKİLERİ

## Slide 19
Gürültü Denetiminde Temel İlkeler
1) Kaynakta denetim;
Kaynakta denetim konusu, öncelikle gürültü oluşumuna neden olan kaynakları ortadan kaldırmak, gürültü kaynaklarının gürültü düzeylerini azaltmak ve/ya da gürültünün niteliğini değiştirmek gibi konuları kapsamaktadır.
Hidrofor, jeneratör, motorlu taşıt, elektrikli ev cihazları ve benzeri gürültü kaynaklarının denetimi gibi
2) Kaynak-alıcı arasında denetim;
Kaynakla alıcı arasındaki yolda sesin azaltılmasına yönelik önlemlerin tümünü içermektedir.
3) Alıcıda denetim;
Kaynakta ve kaynak-alıcı arasında denetlenemeyerek yapılara ulaşan gürültü için mikro ölçekte yapılabilecek önlemlerden söz edilebilir. Gürültüden etkilenen insanın alabileceği, kulak tıkacı takmak vb.

## Slide 20
BİNALARDA GÜRÜLTÜ PROBLEMLERİ
Ses yalıtımı, temel olarak gürültünün insan üzerinde oluşturacağı zararlı etkileri en aza indirmek için alınacak önlemleri kapsar.
Gürültü denetimi sürecinde ilkesel olarak aşağıdaki sıra izlenir;
- Kaynakta denetim
- Kaynak-alıcı arasında denetim
- Alıcıda denetim
Tüm kaynakların denetimi için Bütünleşik Tasarımının önemi çok büyüktür.

## Slide 21
BİNALARDA GÜRÜLTÜ PROBLEMLERİ
‘’Eğlence mekanlarındaki yüksek müziğin yanı sıra motorlu taşıt, demiryolu trafiği, sokak düğünü, inşaat makinesi sesleri, araç motorları, komşu gürültüsü, şeklinde şikayetler geliyor. ‘’

## Slide 22
Konutlar
Şikayetlerin büyük bir kısmı aynı katta veya üst katta yer alan komşu dairelerin ortak olan duvar ve döşemelerinin, birbirine iletilen istenmeyen seslerin geçişinden kaynaklanmaktadır.
Bir kısmı da mekanik ekipmanların oluşturduğu gürültüdür.

## Slide 23
Oda, konferans salonu, idari mekanlar öncelikle duvar ve döşemelerinde ses yalıtımı yapılmalı, belirlenen ses geçiş kaybını sağlayacak detaylar oluşturulmalıdır.
Lobi, restoran, spor salonları gibi geniş hacimli mekanların yankılanma süreleri temel alınarak gerekli ses yutuculuk hesaplanmalıdır.
Konaklama Yapıları

## Slide 24
Derslik, kütüphane, konferans salonu, idari mekanlar öncelikle duvar ve döşemelerinde ses yalıtımı yapılmalı, belirlenen ses geçiş kaybını sağlayacak detaylar oluşturulmalıdır.
Laboratuvar, yemekhane, atölyeler, spor salonları gibi geniş hacimli mekanların yankılanma süreleri temel alınarak gerekli ses yutuculuk hesaplanmalıdır.
Sosyal ve Kültürel Yapılar

## Slide 25
Çeşitli kategorilerde ürünlerle ses yalıtımı yaptırarak olası gürültünün insan sağlığını da olumsuz etkilemesinin önüne rahatlıkla geçebiliriz.

## Slide 26
Ulaşım

## Slide 27
Hastaneler, ameliyathaneler, mr ve röntgen odaları, acil odalar gibi bölümlerde dış ortam gürültüsünün minimuma indirilmesi gerekmektedir. Dış gürültülerin hem hastalar hem de hastane çalışanları üzerinde olumsuz etkileri olduğundan yalıtım son derece önemli bir konudur.
Sağlık Yapıları

## Slide 28
Kullanılabilecek Malzemeler;
Duvar Ses Yalıtımı
Yalıtım Malzemeleri
    Titreşim Yalıtımlı Duvar Askısı
    Ağır Ses Bariyerleri (Bitüm, PVC, EPDM)
    Duvar Altı Yalıtım Bandı
    Yutucu Malzemeler
    Taş Yünü
    Cam Yünü
    İnşai Malzemeler
    Betonarme
    Tuğla
    Gazbeton
    Alçı Plaka
    Beton Fiber Plakalar
Kullanılabilecek Malzemeler;
Döşeme Ses Yalıtımı
    Yalıtım Malzemeleri
    Kauçuk Şilte
    Kauçuk Yüzer Döşeme Ayağı
    Kauçuklu ve Yaylı Yüzer Döşeme Ayakları
    Yutucu Malzemeler
    Taş Yünü
    Cam Yünü
    İnşai Malzemeler
    Plywood
    Hasırlı Şap

## Slide 29
Kullanılabilecek Malzemeler;
Tavan Ses Yalıtımı
    Yalıtım Malzemeleri
    Titreşim Yalıtımlı Tavan Askısı
    Titreşim Alıcı Kauçuk Pad
    Ağır Ses Bariyeri
    Yutucu Malzemeler
    Yüksek Yutuculuk Özelliğine Sahip Bariyerli Akustik Süngerler
    Taş Yünü
    Cam Yünü
    İnşai Malzemeler
    Alçı Plaka
Kullanılabilecek Malzemeler;
Titreşim Yalıtımı
Yalıtım Malzemeleri
    Sismik Sınırlandırıcılı Titreşim Alıcı Yaylar
    Titreşim Alıcı Kauçuk Pad
  İnşai Malzemeler
    Betonarme Kaide
    Çelik Kaide
    Atalet Kütlesi
Kullanılabilecek Malzemeler;
Ekipman Ses Yalıtımı
    Susturucular
    Ses Kabinleri

## Slide 31
Duvarlar

## Slide 32
Döşemeler

## Slide 33
Klima dış üniteleri
Brulör

## Slide 37
Titreşim
Titreşim, bir sistemin denge konun civarında yapmış olduğu salınım hareketidir.
Yapılan hareket T saniyede kendini tekrar ediyorsa harekete periyodik hareket denir.
Titreşimin Nedenleri
Sistemin bağlı olduğu temelden gelen kuvvet
Dönen sistemlerde dengelenmemiş kütleler
Motorlarda gidip-gelen kütleler
Darbe, Depremvb. Nedenlerle oluşan herhangi bir kuvvet olabilir.
Titreşimin Etkileri
Gürültü
Yüksek gerilmeler
Aşınma
Malzeme yorulması

## Slide 38
Titreşim Türleri
Kararlı titreşimler: Mekanik sistemler, pompalar, asansörler, ev aletleri
Geçici Titreşimler: Sıhhi tesisat, su ve buhar boruları, armatürler
Titreşimin fiziksel parametreleri
Titreşim hızı, ivmesi ve yer değişimi
Titreşimin frekansı
Etki kuvvet
Alıcı noktadaki katı ortamın mekanik empedansı
Titreşimin Kaynakları
Yapı Dışı Yapı İçi
Madenler, taş ocakları
Sonik Patlamalar
Ağır taşıtlar, yapım işleri
Mekanik Ekipmanlar
Titreşim

## Slide 39
Ölçüm Sistemleri
Titreşim parametrelerinden titreşim hızı, ivmesi ve yer değişimi ölçülebilir, Frekanslara ve zamana göre değişimler analiz edilir.
Titreşim ölçümü ve analizleri için kullanılan sensorlar 2 ye ayrılır:
İvmeölçer(Akselerometre)
Lazerli Vibrometre
Titreşim

## Slide 40
Mekanik-Elektrik Oda, Balo ve Sinema Salonu Örnek Duvar-Döşeme-Tavan Detayı

## Slide 41
Ses ve Titreşim Yalıtımlı Tavan Detayı

## Slide 42
Yüzer Döşeme Uygulama Detayı

## Slide 43
Mekanik Ekipmanların Bağlantı Örnek Detayı

## Slide 44
Ekipman kaynaklı titreşimin kontrolü

## Slide 45
Elektrik ve mekanik tesisatın betorname ile bağlantı detayları

## Slide 47
Heavy sound barierr
Heavy sound barierr
Heavy sound barierr
Heavy sound barierr
Heavy sound barierr
WIC Akustik duvar askısı
Rw 58

## Slide 48
Mimari projede, esas itibariyle yatırımcı (veya şartnameli kamu binası, mal sahibi, …) istekleri başta olmak üzere bir tasarımın ilk başından itibaren;
Mimari,
Statik,
Mekanik Tesisat ve Elektrik Tesisatı tasarımcılarının bir araya gelerek, ön projeden itibaren birlikte yaptıkları çalışmalara, “Bütünleşik Tasarım” adını veriyoruz.

## Slide 49
Bütünleşik Bina Tasarımı

## Slide 50
Optimum Dizayn

## Slide 51
Hesaplanmış Detay Çözümleri

## Slide 52
Onaylı, Test edilmiş, Sertifikalı Malzemeler

## Slide 53
Sonuç;
Başlangıç bütçesine göre %25 düşüş,
İşçilik maliyetlerinde %10 düşüş,
Tüm imalatlar ve detaylar planlı olarak uygulandığı için, ürün tedarikinde zamanında teslim ,
Aynı performansı düşük maliyetli detaylarla sağlama kazanımları elde edilmektedir.
Dizayn konsept oluşturulmalı,
Mevcut projelere göre teknik çalışmalar yapılmalı,
Uygulama proje çalışmalarında tüm mekanik ve elektrik grupları ile koordineli çalışılarak sismik-titreşim ve ses problemleri birlikte çözülmeli.
Örnek Proje;

## Slide 54
TEŞEKKÜRLER…