## Slide 2
Yeni Binalar
BEP Yönetmeliğine göre zorunlu
-Bina kabuğunun TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardına uygun projelendirilmesi zorunludur.
- Bağımsız bölüm aralarında R direnci en az 0,80 m2K/W olacak şekilde zorunlu.
Faydaları;
-Uygun ısı yalıtımı ile %30 enerji verimliliği ve toplam sera gazı emisyonlarında %9 azaltım,
- Yapı elemanları arasında oluşacak yoğuşmanın önlenmesi ile betonarme içerisindeki donatının korunması ve binanın yapısal ömrünün uzatılması ve en önemlisi konfor ve sağlıklı ortamın oluşturulmasıdır.
Mevcut Binalar
Tip İmar Yönetmeliği
- Taşıyıcı sistemi etkilememek ve 634 sayılı Kanun uyarınca muvafakat alınmak kaydıyla; binalarda enerji kimlik belgesi sınıfı en az "C" olacak şekilde mesleki yeterlilik sertifikalı uygulayıcılar tarafından yapılacak ısı yalıtımı uygulamaları ile binanın kendi ihtiyacı için yapılacak güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemleri ruhsata tabi değildir.
BEP Yönetmeliği
- Mevcut binalarda yapılacak ısı yalıtım uygulamasının standartlara ve mevzuatlara uygun olmasının sağlanması, kontrolü hem de enerji kimlik belgesinin alınması ve uygulamanın doğruluğunun tespit edilmesi amacıyla tip sözleşme zorunlu hale getirilmiştir.

## Slide 3
Mevcut Binalarda Isı Yalıtımı
https://webdosya.csb.gov.tr/db/meslekihizmetler/menu/termal-kamera-brosur_final_20180607114200.pdf
Bina sahiplerine göre HEPSİ
A
B
C

## Slide 4
TS 825 Standardı Revizyonu
TSE tarafından Bakanlığımız başkanlığında komisyon kurulmuş olup;
Sadece ısıtma enerji ihtiyacı değil soğutma enerji ihtiyacı da sınırlandırılması,
Sadece konutlar için sağlıklı sonuç veren standardın tüm bina tiplerinde sağlıklı sonuç vermesi,
Sınır değerlerin standarttan yönetmeliğe alınması,
amaçlanmıştır.

## Slide 5
Grup | ŞEHİR | ÜLKE | HDD | CDD | Yalıtım Kalınlığı (cm) | TÜRKİYE'DEKİ İLLER | Yalıtım Kalınlığı (cm)
1 | Palermo | İtalya | 585 | 919 | 5 cm | ADANA | 3 cm
2 | Seville | İspanya | 931 | 908 | 7 cm | ANTALYA | 3 cm
 | Athens | Yunanistan | 876 | 1020 |  |  | 
 | Lisbon | Portekiz | 846 | 410 |  |  | 
3 | Madrid | İspanya | 1860 | 596 | 12 cm | İSTANBUL | 4 cm
 | Bordeaux | Fransa | 2034 | 184 |  |  | 
 | Toulouse | Fransa | 2105 | 238 |  |  | 
 | Brest | Fransa | 2236 | 1 |  |  | 
 | Salonniki | Yunanistan | 2012 | 710 |  |  | 
 | Florence | İtalya | 1920 | 437 |  |  | 
4 | Vienna | Avusturya | 2844 | 221 | 14 cm | ANKARA | 5 cm
 | Sofia | Bulgaristan | 3097 | 168 |  |  | 
 | Salamanca | İspanya | 2596 | 179 |  |  | 
 | Paris | Fransa | 2702 | 114 |  |  | 
 | Limoges | Fransa | 2833 | 106 |  |  | 
 | Dublin | İrlanda | 2846 | 1 |  |  | 
 | Milan | İtalya | 2616 | 286 |  |  | 
 | Bucarest | Romanya | 3051 | 273 |  |  | 
 | Bratislava | Slovakya | 3152 | 150 |  |  | 
 | Ljubliana | Slovenya | 3165 | 137 |  |  | 
 | Plymouth | İngiltere | 2699 | 7 |  |  | 
 | London | İngiltere | 2800 | 58 |  |  | 
 | Cardiff | İngiltere | 2812 | 20 |  |  | 
5 | Brussels | Belçika | 3067 | 67 | 16 cm | KAYSERİ | 7 cm
 | Geneva | İsviçre | 3000 | 156 |  |  | 
 | Tusimice | Çek Cumhuriyeti | 3633 | 57 |  |  | 
 | Essen | Almanya | 3052 | 102 |  |  | 
 | Cherbourg | Fransa | 2872 | 8 |  |  | 
 | Lyon | Fransa | 2897 | 128 |  |  | 
 | Strasbourg | Fransa | 3101 | 96 |  |  | 
 | Kilkenny | İrlanda | 3147 | 5 |  |  | 
 | Klapeida | Litvanya | 3999 | 26 |  |  | 
 | Amsterdam | Hollanda | 3039 | 27 |  |  | 
 | Bergen | Norveç | 3985 | 2 |  |  | 
 | Swinonjscie | Polonya | 3653 | 30 |  |  | 
 | Poznan | Polonya | 3668 | 74 |  |  | 
 | Warsaw | Polonya | 3747 | 82 |  |  | 
 | Gdansk | Polonya | 4004 | 12 |  |  | 
 | Manchester | İngiltere | 3073 | 20 |  |  | 
6 | Oulu | Finlandiya | 5831 | 11 | 20 cm | ERZURUM | 7 cm
 | Tromsö | Norveç | 5584 | 0 |  |  | 
 | Hammersfest | Norveç | 5954 | 0 |  |  | 
 | Umea | İsveç | 5747 | 1 |  |  | 
 | Lulea | İsveç | 5943 | 3 |  |  | 
7 | Ivalo | Finlandiya | 7008 | 0 | 23 cm | ARDAHAN | 7 cm
 | Kiruna | İsveç | 7076 | 2 |  |  | 

## Slide 6
MEVZUAT
2000
2011
2019
D-E
>C
<E
~ 950 bin
~ 863 bin
Tasarruf potansiyeli
~ % 40
Tasarruf potansiyeli
~ % 25
~ 7.840.000
1998
470
bin
1970
Isı Yalıtım Yönetmeliği
Isı Yalıtım Yönetmeliği
BEP Yönetmeliği – EKB Uygulaması
TS 825 Standardı

## Slide 7
Masaüstü uygulama BEP-BUY açılır.
Bina,proje,sızdırmazlık,ısı köprüleri bilgileri girilir.
Fotovoltaik ve kojenarasyon sistem bilgileri girilir.
Mekanik sistemler girilir.
Kat çizilir. (Eğer kompleks yapılı kat planı söz konusuysa yardımcı katman ile çizim yapılır.)
Bölge çizilir. (Eğer kompleks yapılı bölge söz konusuysa yardımcı katman ile çizim yapılır.)
Duvar çizilir.
Döşeme çizilir.
Pencere ve kapı çizilir.
Çatı çizilir.
Proje kontrol edilir.
Malzeme bileşen bilgileri girilir.
Kütüphane oluşturulur.

## Slide 8
Hatalar düzeltilir.
Ara hesap yapılır.
Hesaplamaya gönder butonuna tıklanır..
Kullanıcı adı ve şifre girilir.
Web adresinde ilgili projeyi seçer ve onaya gönderir.
beptr.csb.gov.tr/ bep-web adresinden giriş yapılır.
Ekb uzmanı; Binanın adresi girip, bina ID’si alır.
Sistemle entegre olan harita sunucusu üzerinde binanın adresi işaretlenir

## Slide 9
EKB istatistikleri

## Slide 10
EKB UYGULAMASI

## Slide 11
İlginiz için teşekkür ediyorum…
Uygur KINAY
Mak.Müh.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü
Enerji Verimliliği ve Tesisat Daire Başkanlığı
uygur.kinay@csb.gov.tr
0312 4107980